ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«Агроцентр»

КУЛЬТИВАТОРЫ  серии К

(К-360МК, К-570МК, К-720МК, К-1080МК, К-1200МК)

Руководство по эксплуатации К-1080МК.00.00.000 РЭ

Алтайский край, г. Барнаул

СОДЕРЖАНИЕ

- Общие сведения………………………………………………………………………………………………5

- Техническая характеристика……………………………………………………………………………6

- Устройство и работа изделия………………………………………………………………………… 7

3.1.Культиватор К-360МК…………………………………………………………………………………….7

3.2.Культиватор  К-570МК……………………………………………………………………………………7

3.3.Культиватор К-720МК……………………………………………………………………………………..7

3.4.Культиватор К-1080МК……………………………………………………………………………………7

3.5.Культиватор К-1200МК……………………………………………………………………………………8

3.6. Технологические возможности культиваторов…………………………………………..8

3.7.Варианты настройки и регулировки культиваторов…………………………………….8

3.8.Порядок работы с культиватором………………………………………………………………….9

- Требования безопасности……………………………………………………………………………….34

4.1.При сборке культиватора………………………………………………………………………………35

4.2.При работе культиватора………………………………………………………………………………35

4.3.При консервации и расконсервации…………………………………………………………….35

4.4.При хранении…………………………………………………………………………………………………36

4.5.Знаки безопасности и предупреждающие таблички………………………………..36..38

- Подготовка культиватора к работе, обкатка………………………………………………….38

5.1.Приемка изделия…………………………………………………………………………………………..38

5.2.Досборка культиватора………………………………………………………………………………….39

5.3.Проверка работоспособности культиватора…………………………………………………40

5.4.Обкатка культиватора…………………………………………………………………………………….46

- Правила эксплуатации и регулировки…………………………………………………………….46

- Техническое обслуживание…………………………………………………………………………… 52

7.1.Ежесменное техническое обслуживание……………………………………………………..52

7.2.Переодическое техническое обслуживание…………………………………………………52

7.3.Послесезонное техническое обслуживание…………………………………………………52

7.4.Возможные неисправности и методы их устранения………………………………53..56

7.4.1.Предельный износ лапы 33.003………………………………………………………………….56

7.5.Смазка узлов культиватора……………………………………………………………………………56

7.6.Гидросистема культиватора…………………………………………………………………………..60

7.6.1.Варианты установки гидроцилиндров и их соединение РВД на

культиваторах К-1080МК, К-1200МК…………………………………………………………..68

7.6.2.Заполнение маслом контура подъем-опускание культиваторов

культиваторов К-1080МК, К-1200МК………………………………………………………………68

- Транспортирование……………………………………………………………………………………………74

- Хранение………………………………………………………………………………………………………......75

9.1.Хранение в закрытых помещениях…………………………………………………………………75

9.2.Хранение на открытых площадках…………………………………………………………………75

9.3.Правила хранения…………………………………………………………………………………………..75

9.3.1.Кратковременное хранение……………………………………………………………………….76

9.3.2.Длительное хранение…………………………………………………………………………………76

9.4.Снятие с хранения………………………………………………………………………………………....77

- Комплектность………………………………………………………………………………………………. 78

- Гарантии изготовителя………………………………………………………………………………… ..78

Приложения:

Гарантийный талон………………………………………………………………………………………..60

Акт приема-передачи…………………………………………………………………………………….81

Паспорт…………………………………………………………………………………………………………..82

Сертификат на лапу 33.003…………………………………………………………………………….83

Рисунки изображенные в руководстве по эксплуатации.

Рис.1 – Культиватор К-360МК, вид сзади……………………………………………………………………………12

Рис.2 – Культиватор К-360МК………………………………………………………………………………………………13

Рис.3 – Культиватор К-570МК………………………………………………………………………………………………14

Рис.4 – Культиватор К-570МК, вид сзади…………………………………………………………………………….15

Рис.5 – Культиватор К-720МК………………………………………………………………………………………….16..17

Рис.6 – Культиватор К-720МК, в работе………………………………………………………………………………17

Рис.7 – Культиватор  К-720Мк, вид сзади…………………………………………………………………………..18

Рис.8 – Культиватор К-720МК в транспортном положении, вид сзади……………………………..19

Рис.8 – Культиватор К-1080МК, в транспортном положении…………………………………………….20

Рис.10 – Культиватор К-1080МК…………………………………………………………………………………………..21

Рис.11 – Культиватор К-1080МК, вид сзади…………………………………………………………………….22..23

Рис.12 – Культиватор К-1200МК…………………………………………………………………………………………..24

Рис.13 – Культиватор К-1200МК………………..…………………………………………………………………………25

Рис.14 – Культиватор К-1200МК, вид сзади…………………………………………………………………….26...27

Рис.15 – Гидроцилиндр подъема боковых рам культиваторов К-1080МК, К-1200МК………27

Рис.16 – Прицеп с серьгой – понизителем для культиваторов К-1080МК, К-1200МК……….28

Рис.17 – Колесо опорное переднее………………………………………………………………………………………29

Рис.18 – Гидроцилиндр транспортных и опорных колес культиваторов К-1080МК

К-1200МК………………………………………………………………………………………………………………….30

Рис.19 – Колеса транспортные культиваторов К-1080МК, К-1200МК………………………………….31

Рис.20 – Опорные колеса боковых рам культиваторов К-1080МК, К-1200МК…………………….32

Рис.21 – Колеса транспортные культиваторов К-360МК, К-570МК, К-720МК……………………..33

Рис.22 – Фиксатор прицепа……………………………………………………………………………………………………34

Рис.23 – Стойка в сборе с плоскорежущей лапой…………………………………………………………………42

Рис.24 – Стойка со сборной лапой…………………………………………………………………………………………43

Рис.25 – Стойка со сборным глубокорыхлителем……………………………………………………………………44

Рис.26 – Крепление транспортных и опорных колес к раме культиваторов К-1080МК,

К-1200МК………………………………………………………………………………………………………………………45

Рис.27 – Установка набора клипс на гидроцилиндры транспортных колес культиваторов

К-360МК, К-570МК, К-720МК……………………………………………………………………………………….48

Рис.28 – Колесо опорное КД-720.03.00.000………………………………………………………………………………49

Рис.29 – Каток КД-720М.02.00.000……………………………………………………………………………………………50

Рис.30 – Борона КД-720М.21.00.000…………………………………………………………………………………………51

Рис.31 – Схема смазки культиваторов К-360МК, К-570МК, К-720МК………………………………………57

Рис.32 – Схема смазки культиваторов К-1080МК, К-1200МК…………………………………………………..58

Рис.33 – Схема гидравлическая культиваторов К-360МК, К-570МК………………………………………..61

Рис.34 – Схема гидравлическая культиватора К-720МК…………………………………………………………..63

Рис.35 – Схема гидравлическая с последовательным соединением гидроцилиндров

подъема культиваторов К-1080МК, К-1200МК…………………………………………………………….65

Рис.36 – Схема гидравлическая с параллельным соединением гидроцилиндров

К-1080МК, К-1200МК……………………………………………………………………………………………………70

Рис.37 – Клипсы регулировки глубины обработки и фиксации гидроцилиндров в

транспортном положении…………………………………………………………………………………………….72

Таблицы используемые в руководстве по эксплуатации.

Табл.1 – Техническая характеристика………………………………………………………………………………………….6

Табл.2 – Знаки безопасности и предупреждающие таблички……………………………………………36..38

Табл.3 – Моменты затяжки метрических болтов в Нм……………………………………………………………..41

Табл.4 – Возможные неисправности и методы их устранения…………………………………………..53..56

Табл.5 – Химмотологическая карта культиваторов серии К……………………………………………….59..60

Табл.6 – Комплектация рукавами высокого давления культиваторов К-360МК, К-570МК,

К-720МК………………………………………………………………………………………………………………………..62

Табл.7 – Комплектация рукавами высокого давления культиватора К-720МК……………………….64

Табл.8 – Комплектация рукавами высокого давления культиваторов К-1080МК, К-1200МК

с последовательным соединением гидроцилиндров подъема культиватора………….66

Табл.9 – Варианты установки гидроцилиндров последовательного соединения в

зависимости от комплектации……………………………………………………………………………………67

Табл.10 - Комплектация рукавами высокого давления культиваторов К-1080МК, К-1200МК

с параллельным соединением гидроцилиндров подъема культиватора…………………71

Табл.11 – Набор клипс……………………………………………………………………………………………....................72

Табл.12 – Перечень подшипников качения  для культиватора К-360МК………………………………..73

Табл.13 – Перечень подшипников качения для культиваторов К-570МК, К-720МК………………73

Табл.14 – Перечень подшипников качения для культиваторов К-108МК, К-1200МК…………….74

# 1.Общие сведения

Руководство по эксплуатации предназначено для изучения устройства и принципа работы культиваторов К-360МК (инд. К-360МК.00.00.000), К-570МК (инд. К-570МК.00.00.000), К-720МК (инд. К-720МК.00.00.000),   К-1080МК (инд. К-1080МК.00.00.000) и К-1200МК (инд. К-1200МК.00.00.000) при комплектации различными рабочими органами.

Руководство по эксплуатации является документом, удостоверяющим основные параметры, технические характеристики, сведения по техническому обслуживанию, правильной эксплуатации, ремонту и поддержанию культиватора  в работоспособном состоянии.

Завод-изготовитель имеет право на внесение в агрегат конструктивных изменений которые могут быть не отражены в настоящем руководстве по эксплуатации.

САМОВОЛЬНОЕ ИЗМЕНЕНИЕ  КОНСТРУКЦИИ АГРЕГАТА ПОТРЕБИТЕЛЕМ ЗАПРЕЩАЕТСЯ.

Культиваторы К-360МК, К-570МК, К-720МК, К-1080МК, К-1200МК (далее по тексту – культиваторы) предназначены для обработки почвы: предпосевной, осенней, паров,  разделки пластов, чизиливании.

Культиваторы применяется во всех агроклиматических зонах, в том числе подверженных ветровой и водной эрозии, на всех типах почв, кроме каменистых. Эффективно применение культиваторов для основной и предпосевной обработки в системе минимальной обработки почвы.

Применение культиватора обеспечивает:

-выравнивание поля;

-выравнивание посевного ложа;

-механическую борьбу с сорняками;

- создание мульчирующего слоя;

-разрушение нижних уплотненных слоев почвы.

Для совмещения предпосевной обработки и посева за один проход к культиватору К-360МК, присоединяется сеялка типа СЗП-3,6, с помощью сцепки К-360МК.30.00.000, к культиватору К-570МК, присоединяется сеялка типа СЗ-5,4, с помощью сцепки К-570МК.30.00.000, к культиватору К-720МК, присоединяются  две сеялки типа СЗП-36, с помощью сцепки К-720МК.30.00.000, к культиватору К-1080МК, с помощью сцепки К-1080МК.30.00.000, присоединяются  три сеялки типа СЗП-3,6. Возможность устанавливать глубину обработки, равную требуемой глубине посева, способствует дружным всходам и оптимальному развитию растений.

Культиваторы агрегатируются с тракторами класса 4-8, с давлением в гидросистеме до 23 МПа.

2.Техническая характеристика.

табл.1

| № п/п | Наименование параметра | Культиватор К-360 | Культиватор К-570 | Культиватор К-720 | Культиватор К-1080М | Культиватор К-1200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Производительность, га/ч | до 4 | до 6 | до 8 | до 11 | до 12 |
| 2 | Рабочая скорость, км/ч | до 15 |
| 3 | Транспортная скорость, км/ч | до 20 |
| 4 | Рабочая ширина захвата, м | 3,6 | 5,7 | 7,2 | 10,8 | 11,8 |
| 5 | Количество стоек с рабочими органами, шт. | 9 | 15 | 19 | 29 | 31 |
| 6 | Глубина обработки |  |  |  |  |  |
| 6.1 | С плоскорежущей лапой 33.003, см | 6-12 |
| 6.2 | Со сборной лапой, см | 12-16 |
| 6.3 | Со сборным глубокорыхлителем, см | 12-18 |
| 7 | Число обслуживающего персонала, чел. | 1 |
| 8 | Габаритные размеры в транспортном положении, мм |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Длина | 7800 | 7800 | 7800 | 8700 | 8700 |
| 8.2 | Ширина | 3700 | 5800 | 4300 | 5785 | 5785 |
| 8.3 | Высота | 1600 | 1600 | 3300 | 4400 | 4950 |
| 9 | Масса, кг | 2700 | 3600 | 4300 | 5500 | 6000 |

3.Устройство и работа изделия.

Культиваторы серии К, аналогичные по конструкции и собраны из унифицированных узлов и деталей. Культиваторы отличаются рамами, количеством установленных на них стоек с рабочими органами, боронами и прикатывающими катками.  Порядок сборки, подготовка к работе и транспортировке, техническое обслуживание и регулировки идентичны для всех культиваторов.

3.1.Культиватор К-360МК (рис.1, рис.2) – прицепной, содержит: раму поз.23 (рис.1), девять  лап поз.48 и стоек поз.47, два передних опорных колеса поз.46, прицеп поз.41 с серьгой, стойку поз.44, цилиндр фиксации прицепа поз.37, переднюю раму поз.35, транспортную раму поз.19, две бороны поз.50, каток прикатывающий поз.3, два гидроцилиндра перевода в транспортное положение поз.54, колеса транспортные поз.49, две тяги катков поз.7, гидросистему для выглубления рабочих органов и перевода культиватора в транспортное положение.

Передняя рама поз.35 и транспортная рама поз.15 закрепляются к раме поз.23 болтами поз.20, 24, гайками поз.21, 25, шайбами поз.22, 26, согласно рис.1, рис.2.

3.2.Культиватор К-570МК (рис.3, рис.4) – прицепной, содержит: раму поз38 (рис.4), пятнадцать  лап поз.44 и стоек поз.43, четыре передних опорных колеса поз.20, прицеп поз.32 с серьгой, стойку поз.33, цилиндр фиксации прицепа поз11 (рис.3), переднюю раму поз.29 (рис.4), транспортную раму поз.45, две бороны поз.7, 9, 48, 49, каток прикатывающий поз.3, два катка прикатывающих поз.8, два гидроцилиндра перевода в транспортное положение с колесами транспортными поз.47, шесть тяг катков поз.10,  гидросистему для выглубления рабочих органов и перевода культиватора в транспортное положение.

Передняя рама поз.29 и транспортная рама поз.45 закрепляются к раме поз.38 болтами поз.28, 30, гайками поз.29, 31, шайбами поз. 5, 32 согласно рис.3, рис.4.

3.3.Культиватор  К-720МК  (рис.5…рис.8) – прицепной, содержит: раму левую поз.22 (рис.5), девятнадцать лап поз.55 и стоек поз.56, четыре передних опорных колеса поз.14, прицеп поз.10, с серьгой поз.6, стойку поз.2, цилиндр фиксации прицепа поз.12, переднюю раму поз.13, среднюю раму поз.34 (рис.7), правую раму поз.39, транспортную раму поз.45, бороны поз.7, 9, 42, 48, катки поз.3, 8, 43, два гидроцилиндра подъема крыльев поз.43 (рис.5), два гидроцилиндра  перевода в транспортное положение поз. 48, колеса транспортные поз.50, шесть тяг катков поз.38, гидросистему для выглубления рабочих органов и перевода культиватора в транспортное положение.

Передняя рама и транспортная рама закрепляются к средней раме, болтами М24х70.019 ГОСТ 7798-70 и гайками М24-7Н.019 ГОСТ 5915-70 аналогично культиваторам К-360МК и К-570МК.

3.4. Культиватор  К-1080МК  (рис.9…рис.11) – прицепной, содержит: раму левую поз.33 (рис.11), двадцать девять лап поз.62 и стоек поз.61, шесть передних опорных колес поз.32, прицеп поз.46 с серьгой – понизителем поз47, домкрат поз.48 (рис.10), стойку поз.49, цилиндр фиксации прицепа поз.46, переднюю раму поз.43 (рис.11), среднюю раму поз.58, правую раму поз.60, транспортную раму поз.19 (рис.10),  бороны поз.2, 16, 67, 69, 72, 74 (рис.11), катки поз.1, 3, 68, 70, 73, 75, два гидроцилиндра подъема крыльев поз.55 (рис.10), четыре гидроцилиндра перевода в транспортное положение поз. 17 (рис.11), колеса транспортные поз.71, десять тяг катков поз.8, опорные колеса крыльев поз.63, гидросистему для выглубления рабочих органов и перевода культиватора в транспортное положение.

3.5.Культиватор  К-1200МК  (рис.12…рис.14) - прицепной, содержит: раму левую поз.33 (рис.14), тридцать одну лапу поз.62 и стоеку поз.61, шесть передних опорных колес поз.32, прицеп поз.46 с серьгой – понизителем поз47, домкрат поз.48 (рис.13), стойку поз.49, цилиндр фиксации прицепа поз.46, переднюю раму поз.43 (рис.14), среднюю раму поз.58, правую раму поз.60, транспортную раму поз.19 (рис.13),  бороны поз.2, 16, 67, 69, 72, 74 (рис.14), катки поз.1, 3, 68, 70, 73, 75, два гидроцилиндра подъема крыльев поз.55 (рис.13), четыре гидроцилиндра перевода в транспортное положение поз. 17 (рис.14), колеса транспортные поз.71, десять тяг катков поз.8, опорные колеса крыльев поз.63, гидросистему для выглубления рабочих органов и перевода культиватора в транспортное положение.

Передняя рама и транспортная рама закрепляются к средней раме болтами М24х70.019 ГОСТ 7798-70 и гайками М24-7Н.019 ГОСТ 5915-70 аналогично предыдущим культиваторам, для усиления устанавливаются балки поз.41, 54 (рис.10).

3.6.Технологичесие возможности культиватора.

Стойки с рабочими органами установлены в два или три ряда с шагом 380 мм.

При движении культиватора плоскорежущие лапы подрезают сорную траву и рыхлят почву, создают ровное плотное семенное ложе; бороны выравнивают поверхность поля, распределяют равномерно пожнивные остатки, ведут борьбу с сорняками; катки производят дополнительное крошение почвы, создают мульчирующий слой и выравнивают поверхность поля. Обработка ведется на глубину 6…12 см.

При осенней обработке, в зависимости от установленных рабочих органах культиватор ведет обработку:

- со  сборной лапой, см                                                                                                12 – 16

- со сборным глубокорыхлителем, см                                                                       12 – 18

3.7.Варианты настройки и регулировки культиваторов.

Культиватор имеет четыре варианта изменения глубины обработки, с шагом 20 мм.

При работе с катками:

- регулировкой положения передних опорных колес и прикатывающих катков, с гидроцилиндров транспортных и опорных колес сняты все клипсы, опорные и транспортные колеса  подняты в крайнее верхнее положение, рамы культиватора опираются на передние опорные колеса и прикатывающие катки;

-  регулировкой положения передних опорных колес, прикатывающих катков и гидроцилиндрами перевода в транспортное положение, с установкой необходимого набора клипс на штоки, рамы культиватора опираются на передние опорные колеса, а нагрузка на транспортные, опорные колеса  и прикатывающие катки распределяется приблизительно поровну, что снижает нагрузку на подшипниковые узлы катков;

- регулировкой положения передних опорных колес и гидроцилиндрами перевода в транспортное положение, с установкой необходимого набора клипс на штоки, рамы культиватора опираются на передние опорные колеса, а прикатывающие катки свободно катятся по земле.

При осенней обработке,  для сохранения стерни и комковатости почвы культиватор может работать без прикатывающих катков и борон, рамы культиватора опираются на передние опорные колеса и задние транспортные и опорные колеса, регулировка глубины обработки  устанавливается положением передних опорных колес и клипсами на штоках гидроцилиндров перевода в транспортное положение, опорных и транспортных колес.

Внимание!!!

Проверьте положение прицепа в рабочем положении, оно должно быть горизонтальным, или серьга находится ниже подсоединения прицепа к раме. Отрегулируйте положение прицепа в рабочем положении культиватора. В рабочем положении культиватора, ось поз.8 рис. 22, должна находиться по центру паза, это необходимо добиться гидравлической навеской трактора или с помощью понизителя культиватора или стационарной навеской трактора.

Транспортные и задние опорные колеса подняты в крайнее верхнее положение, культиватор опирается на передние опорные колеса и прикатывающие катки или  передние опорные колеса и задние опорные и транспортные колеса. Распределитель трактора установлен в нейтральное положение.

Внимание!!!

Работа с установкой гидрораспределителя трактора в плавающем положении ЗАПРЕЩЕНА.

3.8.Порядок работы с культиватором.

При подъеме  культиватора для разворота в конце поля транспортные и опорные колеса  разворачиваются гидроцилиндрами перевода в транспортное положение, прицеп  фиксируется гидроцилиндром фиксации прицепа.

При переводе культиваторов К-360МК и К-570МК в транспортное положение:

- транспортные и опорные колеса  разворачиваются гидроцилиндрами перевода в транспортное положение, прицеп  фиксируется гидроцилиндром фиксации прицепа;

-механизатор фиксирует: положение транспортных колес, установкой полного набора клипс на штоки гидроцилиндров перевода в транспортное положение, положение прицепа рычагом.

При переводе культиватора К-720МК в транспортное положение:

- транспортные и опорные колеса  разворачиваются гидроцилиндрами перевода в транспортное положение, прицеп  фиксируется гидроцилиндром фиксации прицепа;

-рама левая и рама правая поднимаются гидроцилиндрами подъема крыльев и фиксируются в ловителях;

-механизатор фиксирует: положение транспортных колес, установкой полного набора клипс на штоки гидроцилиндров перевода в транспортное положение, положение прицепа рычагом.

При переводе культиваторов К-1080МК, К-1200МК в транспортное положение:

- транспортные и опорные колеса  разворачиваются гидроцилиндрами перевода в транспортное положение, прицеп  фиксируется гидроцилиндром фиксации прицепа.

-рама левая  и рама правая поднимаются гидроцилиндрами подъема крыльев;

-механизатор фиксирует: положение транспортных колес, установкой полного набора клипс на штоки гидроцилиндров перевода культиватора в транспортное положение, положение прицепа рычагом, рамы болтами.

При переводе культиватора из транспортного положения в рабочее, механизатор выполняет: убирает необходимое количество клипс, в зависимости от выбранной регулировки глубины обработки, расфиксируя транспортные колеса, расфиксирует прицеп, отсоединяя и поворачивая рычаг, для К-720МК, К-1080МК, К-1200МК, расфиксирует рамы правую и левую. Убедившись в том, что все узлы расфиксированы и в исправном состоянии, механизатор опускает рамы правую и левую в горизонтальное положение и в зависимости от выбранной регулировки, задает глубину обработки – культиватор готов к работе. Заглубление рабочих органов в почву проводить на ходу, переводя транспортные и опорные колеса гидроцилиндрами, в рабочее положение, гидроцилиндр расфиксирует прицеп. При правильной регулировке и работе по ровному фону, рама культиватора расположена горизонтально, рабочие органы первого и второго ряда заглублены равномерно, обработка почвы  проводится на заданную глубину на всю ширину захвата.   В конце гона рабочие органы должны быть выглублены переводом транспортных  и опорных колес  в транспортное положение гидроцилиндрами, прицеп  фиксируется гидроцилиндром.

Разворот с заглубленными рабочими органами  запрещается.

Для предотвращения поломок при нагрузке, превышающей предельно допустимую, на культиваторе установлены: при работе с плоскорежущей, сборной лапой, сборным глубокорыхлителем,  стойка в сборе с рабочими органами рис.23, рис.24, рис.25 фиксируется болтом срезным поз.8 (М12х65.88), который устанавливается в отверстия А, Б, В, в зависимости от условий работы, ведя основную обработку осенью, допускается устанавливать болт срезной (М14х65.88), который устанавливается в отверстие Г, при нагрузке выше допустимой, болт срезается, стойка с рабочим органом отклоняется назад и выглубляется.

В таких случаях механизатор должен остановить работу культиватора, заменить срезной болт из ЗИП, восстановив работоспособность стойки с рабочим органом.

Для оптимизации тяговой нагрузки с тракторами различных конструкций и в зависимости от глубины обработки, на прицепе культиваторов К-1080МК и К-1200МК установлена серьга-понизитель поз.7 (рис.16) с возможность перемещения, оптимальное положение прицепа в процессе работы параллельно движению культиватора или немного в низ.

1-скоба КД-720М.06.00.000, 2- световозвращатель (красный) ФП-315, 3- каток КД-720.01.00.000, 4-стремянка М20х100х150.019, 5-гайка М20-7Н.019 ГОСТ 5915-70, 6-шайба 20.65Г ГОСТ 6402-70, 7-тяга КД-720.00.06.000, 8-борона К-360МК.21.00.000, 9-шкворень КД-720.00.20.000, 10-шайба Ф16хф40.019, 11-шплинт пружинный игольчатый Ф3,6.019  DIN 11024, 12-болт М12х40.019 ГОСТ 7798-70, 13-гайка М12-7Н.019 ГОСТ 5915-70, 14-шайба 12.65Г ГОСТ 6402-70, 15- болт М12х30.019 ГОСТ 7798-70, 16-шайба КД-720.00.00.009, 17-шплинт КД-720.00.00.010, 18-ось КД-720.00.00.012-02, 19-рама транспортных колес КД-720М.15.00.000, 20-болт М20х50.019 ГОСТ 7798-70, 21-гайка М20-7Н.019 ГОСТ 5915-70, 22- шайба Ф21хФ40х4.019, 23-рама  К-360МК.01.00.000, 24-болт М24х50.019 ГОСТ 7798-70, 25-гайка М24-7Н.019 ГОСТ 5915-70, 26- шайба Ф25х50х5.019, 27- болт М12х50.12,8.019 ГОСТ 7798-70 (или болт М14х50.12,8.019 ГОСТ 7798-70, гайка М14-7Н.019 ГОСТ 5915-70, шайба 14.65Г ГОСТ 6402-70), 28-болт М24х50.019 ГОСТ 7798-70, 29- шайба 24.65Г ГОСТ 6402-70, 30-штанга КД-720.00.02.000, 31-кольцо КД-720.00.00.001, 32-шкворень КД-720.00.00.008, 33-шайба Ф10хФ22.019, 34- шплинт пружинный игольчатый Ф2,25.019  DIN 11024, 35-рама передняя КД-720М.02.00.000, 36-рукав высокого давления  РВД 12-27,5 РОСТ 2SN (М20х1,5), 37- гидроцилиндр ЦГ-100.50х200.22, 38-стойка К-360.02.00.000, 39- болт М10х30.019 ГОСТ 7798-70, 40- шайба 10.65Г ГОСТ 6402-70, 41-прицеп КД-720М.01.00.000, 42-болт М20х160.019 ГОСТ 7798-70, 43-рычаг К-1080.09.00.000, 44-стойка КД-720.00.01.000, 45-ось КД-720.00.00.012-03, 46-колесо опорное переднее КД-720.03.00.000, 47- стойка 33.17.002, 48- лапа 33.003, 49- колеса транспортные КД-720М.17.00.000, 50-борона К-360МК.21.00.000-01, 51-ось КД-720.00.00.012-02, 52-шайба Ф30хФ50х4.019, 53-шплинт Ф6х50.019, 54-гидроцилиндр ЕДЦГ 100.50х320, 55-набор регулировочных клипс, 56-скоба КД-720М.15.00.002, 57-болт М20х40.019 ГОСТ 7798-70.

Рис.1 Культиватор К-360МК, вид с зади.

1-болт М10х30.019 ГОСТ 7798-70, 2- шайба 10.65Г ГОСТ 6402-70, 3- болт М20х160.019 ГОСТ 7798-70, 4-гайка М20-7Н.019 ГОСТ 5915-70, 5-шайба 20.65Г ГОСТ 6402-70, 6-стойка КД-720.00.01.000, 7-серьга К-1080.00.00.001, 8-стойка К-360.02.00.000, 9-прицеп КД-720М.01.00.000, 10-рычаг К-1080.09.00.000, 11-рама передняя КД-720М.02.00.000, 12-втулка опорная КД-720М.12.01.000, 13-рама  К-360МК.01.00.000, 14- болт М24х50.019 ГОСТ 7798-70, 15-гайка М24-7Н.019 ГОСТ 5915-70, 16- шайба Ф25хФ50х5.019, 17- болт М20х50.019 ГОСТ 7798-70, 18-гайка М20-7Н.019 ГОСТ 5915-70, 19-шайба Ф21хФ40х4.019, 20-рама транспортных колес КД-720М.15.00.000, 21-шайба КД-720.00.00.009, 22-шплинт КД-720.00.00.010, 23-ось КД-720.00.00.012-02, 24-шкворень КД-720.00.20.000, 25-шайба Ф16хф40.019, 26-шплинт пружинный игольчатый Ф3,6.019  DIN 11024, 27-тяга КД-720.00.06.000, 28-борона К-360МК.21.00.000-01, 29-стремянка М20х100х150.019, 30-каток КД-720.01.00.000, 31-борона К-360МК.21.00.000, 32-гидроцилиндр ЕДЦГ 100.50х320, 33-колеса транспортные КД-720М.17.00.000, 34-стойка 33.17.002, 35-лапа 33.003, 36-болт М12х60.12,9.019 ГОСТ 7786-81, 37-гайка М12-7Н.10,8.019 ГОСТ 5915-70, 38-шайба 12.65Г ГОСТ 6402-70, 39-ось КД-720.00.00.012-03, 40-щайба 24.65Г ГОСТ 6402-70, 41-шкворень КД-720.00.00.008, 42-шайба Ф10хФ22.019, 43-шплинт пружинный игольчатый Ф2,25.019  DIN 11024, 44-колесо опорное переднее КД-720.03.00.000, 45-рукав высокого давления  РВД 12-27,5 РОСТ 2SN (М20х1,5), 46-гидроцилиндр ЦГ-100.50х200.22, 47-ниппель 1/2” (БРС ISOA 1/2” Ниппель), ниппель 1/2”-М20х1,5, шайба медная 21х27х1,5, рукав высокого давления  РВД 12-27,5 РОСТ 2SN (М20х1,5).

Рис.2 Культиватор К-360МК.

1-болт М10х30.019 ГОСТ 7798-70, 2- шайба 10.65Г ГОСТ 6402-70, 3- стойка КД-720.00.01.000, 4- болт М20х160.019 ГОСТ 7798-70, 5-гайка М20-7Н.019 ГОСТ 5915-70, 6-шайба 20.65Г ГОСТ 6402-70, 7- серьга К-1080.00.00.001, 8-стойка К-360.02.00.000, 9-прицеп КД-720М.01.00.000, 10-рычаг К-1080.09.00.000, 11-гидроцилиндр ЦГ-100.50х200.22, 12-рама передняя КД-720М.02.00.000, 13-колесо опорное переднее КД-720.03.00.000, 14-втулка опорная КД-720М.12.01.000, 15-кольцо КД-720.00.00.001, 16-шкворень КД-720.00.00.008, 17-шайба Ф10хФ22.019, 18- шплинт пружинный игольчатый Ф2,25.019  DIN 11024, 19-штанга КД-720.00.02.000, 20-световозвращатель (белый) ФП-315, 21-рама  К-570М.01.00.000, 22-шайба КД-720.00.00.009, 23-шплинт КД-720.00.00.010, 24-ось КД-720.00.00.012-02, 25-шкворень КД-720.00.20.000, 26-шайба Ф16хф40.019, 27-шплинт пружинный игольчатый Ф3,6.019  DIN 11024, 28- болт М20х50.019 ГОСТ 7798-70, 29-шайба Ф21хФ40х4.019, 30-болт М24х50.019 ГОСТ 7798-70, 31-гайка М24-7Н.019 ГОСТ 5915-70, 32- шайба Ф25хФ50х5.019, 33-борона КД-570М.21.00.000-01, 34-тяга КД-720.00.06.000, 35-каток КД-570.02.00.000, 36-стремянка М20х100х150.019, 37-борона КД-720.21.00.000-01, 38-каток КД-720.01.00.000, 39-скоба КД-720М.06.00.000, 40-гидроцилиндр ЕДЦГ 100.50х320, 41-колеса транспортные КД-720М.17.00.000, 42-борона КД-720.21.00.000, 43-борона КД-570М.21.00.000, 44-болт М24х50.019 ГОСТ 7798-70, 45- шайба 24.65Г ГОСТ 6402-70, 46-болт М12х50.12,8.019 ГОСТ 7798-70, 47-гайка М12-7Н.019 ГОСТ 5915-70, 48- шайба 12.65Г ГОСТ 6402-70, (или болт М14х50.12,8.019 ГОСТ 7798-70, гайка М14-7Н.019 ГОСТ 5915-70, шайба 14.65Г ГОСТ 6402-70), 49-стойка 33.17.002, 50-лапа 33.003, 51-болт М12х60.12,9.019 ГОСТ 7786-81, 52-ось КД-720.00.00.012-03, 53-щайба Ф25хФ60х4.019, 54-ниппель 1/2” (БРС ISOA 1/2” Ниппель), ниппель 1/2”-М20х1,5, шайба медная 21х27х1,5, рукав высокого давления  РВД 12-27,5 РОСТ 2SN (М20х1,5).

Рис.3 Культиватор К-570МК

1-скоба КД-720М.06.00.000, 2-световозвращатель (красный) ФП-315, 3-каток КД-720.01.00.000, 4-стремянка М20х100х150.019, 5-гайка М20-7Н.019 ГОСТ 5915-70, 6-шайба 20.65Г ГОСТ 6402-70, 7-борона КД-720.21.00.000, 8-каток КД-570.02.00.000, 9-борона КД-570М.21.00.000, 10-тяга КД-720.00.06.000, 11-шкворень КД-720.00.20.000, 12-шайба Ф16хф40.019, 13-шплинт пружинный игольчатый Ф3,6.019  DIN 11024, 14-ось КД-720.00.00.012-02, 15-штанга КД-720.00.02.000, 16--кольцо КД-720.00.00.001, 17-шкворень КД-720.00.00.008, 18-шайба Ф10хФ22.019, 19-шплинт пружинный игольчатый Ф2,25.019  DIN 11024, 20-колесо опорное переднее КД-720.03.00.000,  21-втулка опорная КД-720М.12.01.000, 22-ось КД-720М.12.00.033, 23-шайба КД-720М.12.00.034, 24-гайка М16-8g.019 ГОСТ 5915-70, 25-шайба 16.65Г.019 ГОСТ 6402-70, 26-болт М24х50.019 ГОСТ 7798-70, 27-гайка М24-7Н.019 ГОСТ 5915-70, 28- шайба Ф25хФ50х5.019, 29-рама передняя КД-720М.02.00.000, 30--рукав высокого давления  РВД 12-27,5 РОСТ 2SN (М20х1,5), 31-стойка К-360.02.00.000, 32-прицеп КД-720М.01.00.000, 33-стойка КД-720.00.01.000,  34-ось КД-720.00.00.012-03, 35-болт М24х50.019 ГОСТ 7798-70,  36-гайка М12-7Н.019 ГОСТ 5915-70, 37-шайба 12.65Г ГОСТ 6402-70,  38-рама  К-570М.01.00.00, 39-ось КД-720.00.00.012-07, 40-шайба КД-720.00.00.009, 41-шплинт КД-720.00.00.010, 42- болт М12х50.12,8.019 ГОСТ 7798-70 (или болт М14х50.12,8.019 ГОСТ 7798-70, гайка М14-7Н.019 ГОСТ 5915-70, шайба 14.65Г ГОСТ 6402-70), 43-стойка 33.17.002, 44-лапа 33.003, 45- рама транспортных колес КД-720М.15.00.000, 46-набор регулировочных клипс, 47-гидроцилиндр ЕДЦГ 100.50х320, 48- борона КД-720.21.00.000-01, 49- борона КД-570М.21.00.000-01.

Рис.4 Культиватор К-570МК, вид с зади.

1-строховочный трос, 2-стойка КД-720.00.01.000, 3-болт М20х160.019 ГОСТ 7798-70, 4-гайка М20-7Н.019 ГОСТ 5915-70, 5-шайба 20.65Г ГОСТ 6402-70, 6-серьга К-1080.00.00.001, 7-болт М10х30.019 ГОСТ 7798-70, 8- шайба 10.65Г ГОСТ 6402-70, 9-стойка К-360.02.00.000, 10-прицеп КД-720М.01.00.000, 11-рычаг К-1080.09.00.000, 12-гидроцилиндр ЦГ-100.50х200.22, 13-рама передняя КД-720М.02.00.000, 14-колесо опорное переднее КД-720.03.00.000, 15-втулка опорная КД-720М.12.01.000, 16-кольцо КД-720.00.00.001, 17-шкворень КД-720.00.00.008, 18-шайба Ф10хФ22.019, 19-шплинт пружинный игольчатый Ф2,25.019  DIN 11024, 20-штанга КД-720.00.02.000, 21-световозвращатель (белый) ФП-315, 22-рама правая К-720М.03.00.000, 23-штанга КД-720М.11.00.000,  24-болт М12х120.019 ГОСТ 7798-70, 25-гайка М12-7Н.019 ГОСТ 5915-70, 26-шайба 12.65Г ГОСТ 6402-70,   27-шайба КД-720.00.00.009, 28-шплинт КД-720.00.00.010, 29-ось КД-720.00.00.012-02, 30-шкворень КД-720.00.20.000, 31-шайба Ф16хф40.019, 32-шплинт пружинный игольчатый Ф3,6.019  DIN 11024,  33-шайба 12.65Г ГОСТ 6402-70, 34-болт М12х30.019 ГОСТ 7798-70, 35-гайка М12-7Н.019 ГОСТ 5915-70, 36-шайба Ф13хФ30х4.019, 37-борона КД-720М.21.00.000-01, 38-тяга КД-720.00.06.000, 39-каток КД-720.02.00.000-01, 40-световозвращатель (красный) ФП-315,  41-стремянка М20х100х150.019, 42-тяга КД-720М.05.00.000, 43-гидроцилиндр ГЦ125.50х400.11, 44-рычаг КД-720М.06.00.000, 45-борона КД-720М.20.00.000-01, 46-каток КД-720М.01.00.000, 47-скоба КД-720М.06.00.000,  48--гидроцилиндр ЕДЦГ 100.50х320, 49-набор регулировочных клипс, 50-колеса транспортные КД-720М.17.00.000,  51-борона КД-720М.20.00.000, 52-каток КД-720.02.00.000, 53- борона КД-720М.21.00.000, 54-рама левая К-720М.01.00.000, 55-стойка 33.17.002, 56-лапа 33.003,   57-болт М12х60.12,9.019 ГОСТ 7786-81, 58-гайка М12-7Н.10,8.019 ГОСТ 5915-70, 59-шайба 12.65Г ГОСТ 6402-70,  60-ось КД-720.00.00.012-03, 61-гайка М24-7Н.10,8.019 ГОСТ 5915-70, 62-шайба 24.65Г ГОСТ 6402-70, 63-щайба Ф25хФ60х4.019, 64-рама средняя КД-720М.02.00.000, 65-болт М24х50.019 ГОСТ 7798-70, 66-ниппель 1/2” (БРС ISOA 1/2” Ниппель), ниппель 1/2”-М20х1,5, шайба медная 21х27х1,5, рукав высокого давления  РВД 12-27,5 РОСТ 2SN (М20х1,5).

Рис.5 Культиватор К-720МК.

Рис.6 Культиватор К-720МК в работе.

1-скоба КД-720М.06.00.000, 2-световозвращатель (красный) ФП-315, 3-каток КД-720.01.00.000, 4-стремянка М20х100х150.019, 5-гайка М20-7Н.019 ГОСТ 5915-70, 6-шайба 20.65Г ГОСТ 6402-70, 7-борона КД-720.21.00.000, 8-каток КД-720.02.00.000, 9-борона КД-720М.21.00.000, 10-тяга КД-720.00.06.000, 11-шкворень КД-720.00.20.000, 12-шайба Ф16хф40.019, 13-шплинт пружинный игольчатый Ф3,6.019  DIN 11024, 14-ось КД-720.00.00.012-02, 15-штанга КД-720.00.02.000, 16-кольцо КД-720.00.00.001, 17-шкворень КД-720.00.00.008, 18-шайба Ф10хФ22.019, 19-шплинт пружинный игольчатый Ф2,25.019  DIN 11024, 20-колесо опорное переднее КД-720.03.00.000,  21-втулка опорная КД-720М.12.01.000, 22-ось КД-720М.12.00.033, 23-шайба КД-720М.12.00.034, 24-гайка М16-8g.019 ГОСТ 5915-70, 25-шайба 16.65Г.019 ГОСТ 6402-70, 26- болт М24х50.019 ГОСТ 7798-70, 27-гайка М24-7Н.019 ГОСТ 5915-70, 28- шайба Ф25хФ50х5.019, 29-рама передняя КД-720М.02.00.000, 30-рукав высокого давления  РВД 12-27,5 РОСТ 2SN (М20х1,5), 31-стойка К-360.02.00.000, 32-прицеп КД-720М.01.00.000, 33-стойка КД-720.00.01.000,  34-рама К-720М.02.00.000, 35-штанга КД-720М.11.00.000,  36-болт М12х120.019 ГОСТ 7798-70, 37-гайка М12-7Н.019 ГОСТ 5915-70, 38-шайба 12.65Г ГОСТ 6402-70, 39-рама  К-720М.03.00.00, 40-стойка 33.17.002, 41-лапа 33.003, 42-борона КД-720М.21.00.000-01, 43-каток КД-720М.02.00.000-01, 44-рама транспортных колес КД-720М.15.00.000, 46-набор регулировочных клипс, 47-гидроцилиндр ЕДЦГ 100.50х320, 48- борона КД-720.20.00.000-01.

Рис.7 Культиватор К-720МК, вид с зади.

1-кольцо КД-720.00.00.015, 2-захват КД-720.00.00.016, 3-ловитель КД-720М.12.00.029, 4-штанга КД-720М.14.00.000, 5-рычаг КД-720М.06.00.000, 6-штанга КД-720М.05.01.000, 7-световозвращатель (красный) ФП-310Е, 8-винт М5х16.019, 9-шайба 5.65Г ГОСТ 6402-70.

Рис.8  Культиватор К-720М в транспортном положении, вид с зади.

Рис.9 Культиватор К-1080МК в транспортном положении.

1-колесо опорное переднее КД-720.03.00.000, 2-ось КД-720.00.00.012-07, 3-шайба КД-720.00.00.009, 4-шплинт Ф4х40.019, 5-штанга КД-720.00.02.000, 6-втулка опорная КД-720М.12.01.000, 7-кольцо КД-720.00.00.001, 8-шкворень КД-720.00.00.008, 9-шайба Ф10хФ22.019, 10-шплинт пружинный игольчатый Ф2,25.019  DIN 11024, 11-рама левая К-1080.01.00.000, 12-винт К-1080М.03.00.000, 13-гайка ПК-1080.00.00.004, 14-гайка ПК-1080.00.00.004-01, 15-тяга КД-720.00.06.000, 16-каток К-1080.02.00.000-01, 17-каток К-1080.02.00.000-03, 18-рукав высокого давления  РВД 12-27,5 РОСТ 2SN (М20х1,5), 19-транспортная рама К-1200.07.00.000, 20-каток ПК-850.18.00.000-01, 21-каток ПК-850.18.00.000, 22-колеса транспортные, 23-каток К-1080.02.00.000-02, 24-каток К-1080.02.00.000, 25-колеса задние опорные, 26-стойка 33.17.002, 27-лапа 33.003,   28-болт М12х60.12,9.019 ГОСТ 7786-81, 29-гайка М12-7Н.10,8.019 ГОСТ 5915-70, 30-шайба 12.65Г ГОСТ 6402-70, 31-рама правая К-1080.01.00.000-01, 32-ось КД-720.00.00.012-03, 33-гайка М24-7Н.10,8.019 ГОСТ 5915-70, 34-шайба 24.65Г ГОСТ 6402-70, 35-щайба Ф25хФ60х4.019, 36-ось КД-720М.12.00.033, 37-шайба КД-720М.12.00.034, 38-гайка М16-8g.019 ГОСТ 5915-70, 39-шайба 16.65Г.019 ГОСТ 6402-70, 40-рама К-1200.02.00.000, 41-балка К-1200.08.00.000, 42-ось К-1080.00.00.005, 43-рама передняя К-1080.07.00.000, 44-прицеп К-1080.06.00.000, 45- ниппель 1/2” (БРС ISOA 1/2” Ниппель), ниппель 1/2”-М20х1,5, шайба медная 21х27х1,5, рукав высокого давления  РВД 12-27,5 РОСТ 2SN (М20х1,5) 46-гидроцилиндр ЦГ-100.50х200.22 47-рычаг К-1080.09.00.000, 48-домкрат, 49-стойка К-360.02.00.000, 50-серьга К-1080.00.00.001, 51-болт М20х160.019 ГОСТ 7798-70, 53-гайка М20-7Н.019 ГОСТ 5915-70, 54-шайба 20.65Г ГОСТ 6402-70, 54-балка К-1200.08.00.000-01, 55-гидроцилиндр ГЦ-125.50х800.011.

Рис.10 Культиватор К-1080МК.

1-каток К-1080М.02.00.000-02, 2-борона КД-720.20.00.000-03, 3-каток К-1080М.02.00.000, 4-скоба КД-720М.06.00.000, 5-стремянка М20х100х150.019, 6-гайка М20-7Н.019 ГОСТ 5915-70, 7-шайба 20.65Г ГОСТ 6402-70, 8-тяга К-1200.00.05.000, 9-шайба КД-720.00.00.009, 10-шплинт КД-720.00.00.010, 11-ось К-1200.00.00.012, 12-шкворень К-1200.00.20.000, 13-шайба Ф16хф40.019, 14-шплинт пружинный игольчатый Ф3,6.019  DIN 11024, 15-втулка ПК-10801.00.00.001 Ф30хФ50х50, 16-борона КД-720.21.00.000, 17- гидроцилиндр ЕДЦГ 85.30.320 К, 18-набор регулировочных клипс, 19-винт К-1080М.03.00.000, 20-гайка ПК-1080.00.00.004, 21-гайка ПК-1080.00.00.004-01, 22-ось ПК-1080.00.00.005-01, 23-втулка ПК-10801.00.00.001 Ф30хФ50х50, 24-шайба ПК-1080.00.00.009 Ф30хФ70х4, 25-шплинт КД-720.00.00.010, 26-болт М24х50.019 ГОСТ 7798-70, 27-гайка М24-7Н.019 ГОСТ 5915-70, 28-шайба 24.65Г ГОСТ 6402-70, 29-болт М12х50.12,8.019 ГОСТ 7798-70, 30-гайка М12-7Н.019 ГОСТ 5915-70, 31- шайба 12.65Г ГОСТ 6402-70, (или болт М14х50.12,8.019 ГОСТ 7798-70, гайка М14-7Н.019 ГОСТ 5915-70, шайба 14.65Г ГОСТ 6402-70), 32-колесо опорное переднее КД-720.03.00.000, 33-рама левая К-1080.01.00.000, 34-ось ПК-1080.00.00.005, 35-шайба ПК-1080.00.00.006 Ф30хФ100х25, 36-шайба ПК-1080.00.00.007 Ф30хФ100х4, 37-шплинт Ф6х60.019, 38-гидроцилиндр ГЦ-125.63х800, 39--балка К-1200.08.00.000, 40-болт М24х50.019 ГОСТ 7798-70, 41-гайка М24-7Н.019 ГОСТ 5915-70, 42- шайба Ф25хФ50х5.019, 43-рама передняя К-1080.07.00.000, 44-гидроцилиндр ЦГ-100.50х200.22, 45-рычаг К-1080.09.00.000, 46-прицеп К-1080.06.00.000, 47-серьга К-1080.00.00.001, 48-болт М20х160.019 ГОСТ 7798-70, 49-гайка М20-7Н.019 ГОСТ 5915-70, 50-шайба 20.65Г ГОСТ 6402-70, 51-страховочная цепь, 52-стойка К-360.02.00.000, 53-ось КД-720.00.00.012-03, 54-гайка М24-7Н.10,8.019 ГОСТ 5915-70, 55-шайба 24.65Г ГОСТ 6402-70, 56-щайба Ф25хФ60х4.019, 57-балка К-1200.08.00.000-01, 58-рама К-1200.02.00.000, 59-ось К-1080.00.00.005, 60-рама правая К-1080.01.00.000-01, 61-стойка 33.17.002, 62-лапа 33.003,  63-колеса опорные задние, 64-шайба КД-720.00.00.009, 65-шплинт КД-720.00.00.010, 66-ось КД-720.00.00.012-03, 67-борона КД-720.21.00.000, 68-каток К-1080.02.00.000, б9-борона КД-720.20.00.000, 70-каток К-1080.02.00.000-02, 71-колеса транспортные, 72-борона КД-720.20.00.000-01, 73-каток ПК-850.18.00.000, 74--борона КД-720.20.00.000, 75-каток ПК-850.18.00.000-01.

Рис.11 Культиватор К-1080МК, вид с зади.

1-рама левая К-1200.01.00.000, 2-лапа 33.003, 3-стойка 33.17.002, 4-колесо опорное переднее КД-720.03.00.000, 5-прицеп К-1080.06.00.000, 6-домкрат, 7-серьга-понизитель, 8-стойка КД-720.00.01.000, 9-гидроцилиндр ЦГ-100.50х200.22, 10-рама передняя К-1080.07.00.000, 11-рама средняя К-1200.02.00.000, 12-рама правая К-1200.01.00.000-01, 13-борона КД-720.20.00.000, 14-каток КД-720.02.00.000-01, 15-борона КД-720.20.00.000-02, 16-гидроцилиндр ГЦ-125.63х800, 17-гидроцилиндр ЦГ-100.50х320, 18-колесо транспортное К-1200.04.00.000, 19-тяга К-1200.05.00.000, 20-колесо опорное К-1200.06.00.000, 21-борона КД-720.20.00.000-03, 22-транспортная рама К-1200.07.00.000, 23-борона КД-720.20.00.000-01, 24-каток ПК-850.18.00.000, 25-балка К-1200.08.00.000

Рис.12 Культиватор К-1200МК.

1-колесо опорное переднее КД-720.03.00.000, 2-ось КД-720.00.00.012-07, 3-шайба КД-720.00.00.009, 4-шплинт Ф4х40.019, 5-штанга КД-720.00.02.000, 6-втулка опорная КД-720М.12.01.000, 7-кольцо КД-720.00.00.001, 8-шкворень КД-720.00.00.008, 9-шайба Ф10хФ22.019, 10-шплинт пружинный игольчатый Ф2,25.019  DIN 11024, 11-рама левая К-1200.01.00.000, 12-винт К-1080М.03.00.000, 13-гайка ПК-1080.00.00.004, 14-гайка ПК-1080.00.00.004-01, 15-тяга КД-720.00.06.000, 16-каток К-1200.02.00.000-01, 17-каток К-1200.02.00.000-03, 18-рукав высокого давления  РВД 12-27,5 РОСТ 2SN (М20х1,5), 19-транспортная рама К-1200.07.00.000, 20-каток ПК-850.18.00.000-01, 21-каток ПК-850.18.00.000, 22-колеса транспортные, 23-каток К-1200.02.00.000-02, 24-каток К-1200.02.00.000, 25-колеса задние опорные, 26--стойка 33.17.002, 27-лапа 33.003,   28-болт М12х60.12,9.019 ГОСТ 7786-81, 29-гайка М12-7Н.10,8.019 ГОСТ 5915-70, 30-шайба 12.65Г ГОСТ 6402-70, 31-рама правая К-1200.01.00.000-01, 32-ось КД-720.00.00.012-03, 33-гайка М24-7Н.10,8.019 ГОСТ 5915-70, 34-шайба 24.65Г ГОСТ 6402-70, 35-щайба Ф25хФ60х4.019, 36-ось КД-720М.12.00.033, 37-шайба КД-720М.12.00.034, 38-гайка М16-8g.019 ГОСТ 5915-70, 39-шайба 16.65Г.019 ГОСТ 6402-70, 40-рама К-1200.02.00.000, 41-балка К-1200.08.00.000, 42-ось К-1080.00.00.005, 43-рама передняя К-1080.07.00.000, 44-прицеп К-1080.06.00.000, 45- ниппель 1/2” (БРС ISOA 1/2” Ниппель), ниппель 1/2”-М20х1,5, шайба медная 21х27х1,5, рукав высокого давления  РВД 12-27,5 РОСТ 2SN (М20х1,5) 46-гидроцилиндр ЦГ-100.50х200.22 47-рычаг К-1080.09.00.000, 48-домкрат 49--стойка К-360.02.00.000, 50-серьга К-1080.00.00.001, 51-болт М20х160.019 ГОСТ 7798-70, 53-гайка М20-7Н.019 ГОСТ 5915-70, 54-шайба 20.65Г ГОСТ 6402-70, 54-балка К-1200.08.00.000-01, 55-гидроцилиндр ГЦ-125.50х800.011.

Рис.13 Культиватор К-1200МК.

1-каток К-1200М.02.00.000-02, 2-борона КД-720.20.00.000-03, 3-каток К-1200М.02.00.000, 4-скоба КД-720М.06.00.000, 5-стремянка М20х100х150.019, 6-гайка М20-7Н.019 ГОСТ 5915-70, 7-шайба 20.65Г ГОСТ 6402-70, 8-тяга К-1200.00.05.000, 9-шайба КД-720.00.00.009, 10-шплинт КД-720.00.00.010, 11-ось К-1200.00.00.012, 12-шкворень К-1200.00.20.000, 13-шайба Ф16хф40.019, 14-шплинт пружинный игольчатый Ф3,6.019  DIN 11024, 15-втулка ПК-10801.00.00.001 Ф30хФ50х50, 16-борона КД-720.20.00.000, 17- гидроцилиндр ЕДЦГ 85.30.320 К, 18-набор регулировочных клипс, 19-винт К-1080М.03.00.000, 20-гайка ПК-1080.00.00.004, 21-гайка ПК-1080.00.00.004-01, 22-ось ПК-1080.00.00.005-01, 23-втулка ПК-10801.00.00.001 Ф30хФ50х50, 24-шайба ПК-1080.00.00.009 Ф30хФ70х4, 25-шплинт КД-720.00.00.010, 26-болт М24х50.019 ГОСТ 7798-70, 27-гайка М24-7Н.019 ГОСТ 5915-70, 28-шайба 24.65Г ГОСТ 6402-70, 29-болт М12х50.12,8.019 ГОСТ 7798-70, 30-гайка М12-7Н.019 ГОСТ 5915-70, 31- шайба 12.65Г ГОСТ 6402-70, (или болт М14х50.12,8.019 ГОСТ 7798-70, гайка М14-7Н.019 ГОСТ 5915-70, шайба 14.65Г ГОСТ 6402-70), 32-колесо опорное переднее КД-720.03.00.000, 33-рама левая К-1200.01.00.000, 34-ось ПК-1080.00.00.005, 35-шайба ПК-1080.00.00.006 Ф30хФ100х25, 36-шайба ПК-1080.00.00.007 Ф30хФ100х4, 37-шплинт Ф6х60.019, 38-гидроцилиндр ГЦ-125.63х800, 39-балка К-1200.08.00.000, 40-болт М24х50.019 ГОСТ 7798-70, 41-гайка М24-7Н.019 ГОСТ 5915-70, 42- шайба Ф25хФ50х5.019, 43-рама передняя К-1080.07.00.000, 44-гидроцилиндр ЦГ-100.50х200.22, 45-рычаг К-1080.09.00.000, 46-прицеп К-1080.06.00.000, 47-серьга К-1080.00.00.001, 48-болт М20х160.019 ГОСТ 7798-70, 49-гайка М20-7Н.019 ГОСТ 5915-70, 50-шайба 20.65Г ГОСТ 6402-70, 51-страховочная цепь, 52-стойка К-360.02.00.000, 53-ось КД-720.00.00.012-03, 54-гайка М24-7Н.10,8.019 ГОСТ 5915-70, 55-шайба 24.65Г ГОСТ 6402-70, 56-щайба Ф25хФ60х4.019, 57-балка К-1200.08.00.000-01, 58-рама К-1200.02.00.000, 59-ось К-1080.00.00.005, 60-рама правая К-1200.01.00.000-01, 61-стойка 33.17.002, 62-лапа 33.003,  63-колеса опорные задние, 64-шайба КД-720.00.00.009, 65-шплинт КД-720.00.00.010, 66-ось КД-720.00.00.012-03, 67-борона КД-720.20.00.000, 68-каток К-1200.02.00.000, б9-борона КД-720.20.00.000, 70-каток К-1200.02.00.000-02, 71-колеса транспортные, 72-борона КД-720.20.00.000-01, 73-каток ПК-850.18.00.000, 74--борона КД-720.20.00.000, 75-каток ПК-850.18.00.000-01.

Рис.14 Культиватор К-1200, вид с зади.

1-болт фиксации боковой рамы в транспортном положении, 2- стойка фиксации боковых рам, 3-палец крепления гидроцилиндра, 4- гидроцилиндр ЦГ-125х63х800.11, 5- штуцер, 6-шайба, 8- палец крепления гидроцилиндра.

Рис.15 Гидроцилиндр подъема боковых рам культиваторов К-1080МК, К-1200МК.

1-опора домкрата, 2- прицеп К-1080.00.00.000, 3- стойкаКД-720.00.01.000, 4- страховочная цепь, 5- палец, 6- шплинт, 7- серьга-понизитель К-1080.00.00.001, 8- палец.

Рис.16  Прицеп с серьгой – понизителем для культиваторов К-1080МК, К-1200МК.

1-штанга КД-720.00.02.000, 2- кольцо КД-720.00.00.001, 3- шкворень КД-720.00.00.008, 4- шплинт Ф4х40, 5- ось, 6- кронштейн КД-720.03.02.000, 7- колесо опорное КД-720.03.01.000, 8-гайка М24х1,5-7Н, 9- ось КД-720.00.00.005, 10-шайба Ф24, 11- ось КД-720.00.00.012-07, 12- втулка опорная КД-720М.12.01.000, 13-чистик КД-720.03.00.002, 14- гайка М24х1,5-7Н.

Рис.17 Колесо опорное переднее.

1-набор регулировочных клипс, 2-рычаг транспортных колес, 3-угольник М20х1,5-М20х1,5, 4- рукав высокого давления РВД 12-27,5 РОСТ 2SN (М20х1,5), 5- гидроцилиндр ЦГ-100.50х320.01,.

Рис.18 Гидроцилиндр транспортных и опорных колес К-1080МК, К-1200МК.

1-шина 13/75-R16 ВЛ-38, камера 225 R16c, лента ободная 12,00-16Л-163 ,  2-ступица БДТ 07.020 в сборе, диск колеса 8-16-3107015 (Нива), 3-гайка Н130.02.604 (М18х1,5), 4-шпилька Н130.05.604 (М18х1,5), 5-гайка М18х1,5 ГОСТ 5915-70, 6-рычаг КПК-850.07.00.000, 7-болт М6х16.019 ГОСТ 7798-70, 8-шайба 6.65Г ГОСТ 6402-70, 9-крышка Н130.06.405, 10-масленка 1.2Ц9 ГОСТ 19853-74, 11-сальник Н130.06.030, 12- втулка сальника Н130.06.801, 13-прокладка Н130.06.001, 14-подшипник 7513 ТУ 37.006.162-89, 15-ступица БДЮ30.201, 16- подшипник 7511 ТУ 37.006.162-89, 17-шайба стопорная 61-121168  УАЗ, 18-шайба замочная 69-240155 УАЗ, 19-гайка М45х1,5 69-240152 УАЗ, 20-болт М16х110.019 ГОСТ7795-70, 21-ось, 22-шайба 16.65Г.019 ГОСТ 6402-70, 23- гайка М16.019 ГОСТ 5915-70.

Рис.19 Колеса транспортные культиваторов К-1080МК, К-1200МК.

1-шина 12/80-R16 (бычок), камера 225 R16c, лента ободная 12,00-16Л-163 , 2-ступица КТУ-10 в сборе, диск колеса 2ПТС 4887-3101012/6,00 F-16 (8 отв.), 3-гайка Н130.02.604 (М18х1,5), 4-шпилька Н130.05.604 (М18х1,5), 5-гайка М18х1,5 ГОСТ 5915-70, 6-рычаг ПК-1080.04.00.000 или кронштейн ПК-1080.05.00.000, 7-болт М8х16.019 ГОСТ 7798-70, 8-шайба 8.65Г ГОСТ 6402-70, 9-крышка, 10-масленка 1.2Ц9 ГОСТ 19853-74, 11-манжета 130х85 ГОСТ 8752-79, 12- втулка, 13-прокладка, 14-подшипник 7611 ТУ 37.006.162-89, 15-ступица 1887А3103015-32, 16- подшипник 7609 ТУ 37.006.162-89, 17-шайба стопорная 61-121168  УАЗ, 18-шайба замочная 69-240155 УАЗ, 19-гайка М45х1,5 69-240152 УАЗ.

Рис.20 Опорные колеса боковых рам культиваторов К-1080МК, К-1200МК.

1-колесо Н.130.06.020, 2-ступица в сборе БДТ 07.020, 3-гайка Н130.02.604, 4-шпилька Н130.05.604, 5-гайка М18х1,5.019 ГОСТ 5915-70, 6-транспортные колеса КД-720М.17.00.000, 7-болт М16х110.019 ГОСТ 7795-70, 8-гайка М16-7Н.019 ГОСТ 5915-70,  9-шайба 65Г.019 ГОСТ 6402-70, 10-масленка 1.2.Ц9 ГОСТ 19853-74, 11-сальник Н-130.06.030, 12-втулка сальника Н130.06.801, 13-ось КД-720.00.00.007, 14-подшипник 7513 ГОСТ 333-79, 15-ступица БДЮ 30.201, 16-подшипник 7511 ГОСТ 333-79, 17-гайка со штифтом Н130.05.030, 18-шайба Н130.05.402, 19-гайка Н130.05.605, 20-прокладка Н130.06.001, 21-крышка Н130.06.405, 22-шайба 6.65Г.019 ГОСТ 6402-70, 23-болт М6х16.019 ГОСТ 7798-70.

Рис.21 Транспортные колеса культиваторов К-360МК, К-570МК, К-720МК.

1-рычаг К-1080.09.00.000, 2-прицеп К-1080.08.00.00, 3- ось Ф25х75, 4-шайба Ф26хФ40х3, 5- шплинт Ф4х40.019, 6- рукав высокого давления  РВД 12-27,5 РОСТ 2SN   (М20х1,5), 7- ось Ф30х95, 8-шайба Ф31х46х3, 9-шплинт Ф4х45.019, 10-рама передняя К-10800700.000, 11-гидроцилиндр ЦГ-100.50х200.11 (610 мм), 12-ось Ф30х120, 13-шайба Ф30хФ70х8, 14-ось Ф30х75.

Рис.22  Фиксатор прицепа.

4. Требования безопасности.

Для работы с культиватором допускаются лица, изучившие руководство по эксплуатации и прошедшие вводный инструктаж, выполнение настоящих требований по безопасности обязательно при сборке, работе и обслуживании.

Внимание! В связи с габаритами машин К-570МК, К-1080МК, К-1200МК, превышающими по ширине допустимые по ГОСТ Р53489-2009 ССБТ, перевозку их по дорогам общего пользования производить автомобильным транспортом, доставку машины до поля и обратно проводить в соответствии с транспортировкой не габаритных грузов согласно «Инструкции по перевозке крупногабаритных и тяжелых грузов автомобильным транспортом по дорогам Российской Федерации» и правил дорожного движения.

4.1.При сборке культиватора:

- рабочее место должно оборудоваться устойчивыми подставками высотой не менее 780 мм;

- для монтажа крупных узлов применяйте грузоподъемные механизмы, зачаливайте узлы и культиватор в сборе только в местах, обозначенных знаком «Место строповки» или убедившись в надежности строповки.

-  при монтаже гидросистемы убедитесь  в герметичности шлангов и соединений; не допускается установка изделий с явными механическими повреждениями.

4.2.При работе культиватора:

- убедитесь в надежности соединения культиватора с трактором;

- в наличии светоотражателей;

-при транспортировании культиватора по дороге убедитесь в том, что  зафиксированы: транспортные колеса, прицеп, рамы правая и левая;

- при переводе культиватора из транспортного положения в рабочее, расфиксируйте: колеса транспортные – убрав необходимое количество клипс, прицеп – отбросив рычаг,  раму правую и левую – убрав болты или расфиксировав ловители;

- убедитесь в наличии необходимого количества масла в гидросистеме;

- техническое обслуживание культиватора проводить при выключенном двигателе трактора;

-очистку рабочих органов от почвы и растительных остатков производить специальным чистиком идущим в комплекте с машиной.

4.3.При консервации и расконсервации:

- проводить подготовку поверхностей, консервацию и расконсервацию в специально приспособленных вентилируемых помещениях;

- не допускается пользоваться открытым огнем;

- применять защитные средства в соответствии с требованиями безопасности, предъявляемыми к используемым материалам консервации и расконсервации.

4.4.При хранении:

- при хранении культиватора должны быть приняты меры, предотвращающие его самопроизвольное смещение;

- минимальное расстояние между машинами в ряду  0,7 м.

4.5. Знаки по безопасности и предупреждающие таблички устанавливаемые на культиваторах согласно табл.2.

Оборудование поставляется со всеми знаками безопасности и предупреждающими табличками, которые могут наносится лакокрасочными материалами, крепиться механически или наклеиваться. Их назначение – обеспечить безопасную эксплуатацию орудия, поэтому необходимо:

-читать и выполнять указания на этих табличках;

-все таблички содержать в чистоте для удобства чтения;

-поврежденные или отсутствующие таблички заменить новыми, которые необходимо заказать у производителя.

Табл.2

| Знак или табличка | Назначение | Место установки | Кол. на изделие, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Правильная подготовка агрегата к работе | Прицеп к трактору | 1 |
|  | Безопасная эксплуатация | Прицеп к трактору | 2 |
|  | Безопасная эксплуатация | Рама культиватора | 2 |
| Знак или табличка | Назначение | Место установки | Кол. на изделие, шт. |
|  | Безопасная эксплуатация | Рама культиватора | 2 |
|  | Безопасная эксплуатация | Рама культиватора | 2 |
|  | Безопасная эксплуатация | Рама культиватора | 2 |
|  | Безопасная эксплуатация | Рама культиватора | 2 |
|  | Давление в шинах. Безопасная эксплуатация | Рама культиватора | 2-4 |
|  | Место строповки | Рамы культиватора | 16 |
| Знак или табличка | Назначение | Место установки | Кол. на изделие, шт. |
|  | Габариты изделия | Катки прикатывающие | 2 |
|  | Габариты изделия | Рамы культиватора | 8 |
|  | Места смазки | Рама культиватора | 22 |
|  | Ограничение транспортной скорости | Рама культиватора | 1 |

На агрегате допускается наносить другие поясняющие и предупреждающие знаки и таблички.

5. Подготовка культиватора к работе, обкатка.

Культиватор поставляется потребителю в частично разобранном состоянии для облегчения транспортировки.

5.1 Приемка изделия.

При поступлении культиватора потребителю необходимо:

- проверить число мест по отгрузочным документам и произвести наружный осмотр;

- произвести приемку, составить акт приемки;

- при обнаружении поломок изделия или недостаче упаковочных мест - составить коммерческий акт; если повреждена только упаковка - коммерческий акт не составляется;

- проверка подетальной комплектации полученного культиватора должна быть проведена при принятии его от транспортной компании.

5.2 Досборка культиватора.

Рабочее место для сборки культиватора должно быть оборудовано специальными подставками и подъемно-транспортными устройствами. Перед сборкой культиватора разложить все узлы и детали в последовательности, удобной для сборки, все трущиеся детали перед сборкой очистить от краски и пыли, смазать пластической смазкой.

При сборке соблюдайте следующие правила:

- элементы резьбовых соединений затягивать динамическим усилием, соответствующим данному диаметру резьбы, согласно табл.3 и крепить их от самоотвинчивания путем постановки шплинтов, пружинных шайб, контргаек, замков, согласно комплекту поставки;

- вести работу в специальной одежде, не трогать незащищенными руками лезвия рабочих органов;

Досборку культиватора вести в следующей последовательности:

5.2.1 Освободите грузовые места от увязочной проволоки и проведите расконсервацию .

5.2.2 При сборке культиваторов К-720МК, К-1080МК, К-1200МК, присоедините к средней раме, раму левую  и раму правую  осями  с гайками и шайбами.

5.2.2.  Установите рамы  на  подставки высотой 780 мм, убедитесь в устойчивом положении изделий.

5.2.3. Присоедините к средней раме, раму переднею в сборе с прицепом, для чего соедините фланцы рам болтами М24х65.019 ГОСТ 7796-70, гайками М24-7Н.019 ГОСТ 5918-70, шплинтами 5х45.019 ГОСТ 397-79(допускается крепление двумя гайками М24-7Н.019 ГОСТ 5915-70, прицеп поставьте на стойку.

5.2.4. Присоедините к средней раме, раму транспортную, в сборе с транспортными колесами, для чего соедините фланцы рам болтами М20х65.019 ГОСТ 7796-70, двумя гайками М20-7Н.019 ГОСТ 5915-70, болтами М24х50.019 ГОСТ 7796-70, гайками М24-7Н.019 ГОСТ 5918-70, шплинтами 5х45.019 ГОСТ 397-79(допускается крепление двумя гайками М24-7Н.09 ГОСТ 5915-70).

5.2.5. При сборке культиваторов К-1080МК, К-1200МК, присоедините к боковым рамам, колеса опорные и гидроцилиндры.

5.2.6. В кронштейны рам установите стойки в сборе с рабочими органами  с помощью болтов поз.4 (рис.19) М24х90.019 ГОСТ 7796-70 и болтов срезных М12х65.88.019 ГОСТ 7796-70 или М14х65.88.019 ГОСТ 7796-70, поз.8 , шаг между носками рабочих органов 760+-10 мм, общая плоскость  носков 10 мм.

5.2.7. Присоедините к рамам бороны. Монтаж и регулировку борон вести в соответствии с рис.30.

5.2.8. Присоедините к рамам катки  в сборе с тягами. Монтаж и регулировку катков вести в соответствии с рис.29.

5.2.9. На переднем брусе рам, установите передние колеса опорные  (КД-720.03.00.000). Монтаж и регулировку опорных колес вести в соответствии с рис.28.

5.2.10. Закрепите на культиваторе в соответствии с гидравлической схемой рис.33…рис.36  рукава высокого давления, которые продуть перед сборкой сжатым воздухом.

5.2.11. Установите световозвращатели  на переднем брусе рам белого цвета, на заднем брусе рам и раме катков – красного цвета.

5.3 Проверка работоспособности культиватора.

Присоедините трактор к культиватору, соединив серьгу культиватора с прицепной скобой трактора, страховочную цепь оберните вокруг доски и закрепите на прицепе карабином, подсоедините гидросистему агрегата к задним выводам гидросистемы трактора, поднимите стойку прицепа и зафиксируйте его штырем.

5.3.1. Гидросистемой трактора поднимите культиватор на транспортных колесах, уберите подставки, соблюдая осторожность, опустите культиватор в нижнее положение, повторите операцию «подъем-опускание» несколько раз; движение культиватора должно быть плавным, без толчков и заеданий.

5.3.2. Переведите культиватор К-360МК или К-570МК в транспортное положение: транспортные и опорные колеса разворачиваются  гидроцилиндром,  прицеп  фиксируется гидроцилиндром. Механизатор фиксирует: положение транспортных колес полным набором клипс (рис.21); положение прицепа рычагом 1 (рис.22), осью3, шайбой 4, шплинтом 5. Культиватор готов к транспортировке к месту работы.

5.3.3. Переведите культиватор К-720МК в транспортное положение: транспортные и опорные колеса разворачиваются  гидроцилиндром,  прицеп  фиксируется гидроцилиндром, боковые рамы поднимаются в транспортное положение гидроцилиндрами и фиксируются ловителями. Механизатор фиксирует: положение транспортных колес полным набором клипс (рис.21); положение прицепа рычагом 1 (рис.22), осью3, шайбой 4, шплинтом 5. Культиватор готов к транспортировке к месту работы.

5.3.4. Переведите культиватор К-1080МК или К-1200МК в транспортное положение: транспортные и опорные колеса разворачиваются  гидроцилиндром,  прицеп  фиксируется гидроцилиндром, боковые рамы поднимаются в транспортное положение гидроцилиндрами. Механизатор фиксирует: положение транспортных колес полным набором клипс (рис.18); положение прицепа рычагом 1 (рис.22), осью3, шайбой 4, шплинтом 5, рамы фиксируются болтами. Культиватор готов к транспортировке к месту работы.

табл.3

1-болт М12х60.12,9.019 ГОСТ 7786-81, 2-гайка М12-7Н.019 ГОСТ 5915-70, 3-шайба 12.65Г ГОСТ 6402-70, 4-болт М24х90.019 ГОСТ 7796-70, 5-гайка М24-7Н.019 ГОСТ 5918-73, 6-шайба 24.65Г ГОСТ 6402-70, 7-шплинт 5х45.019 ГОСТ 397-79, 8-болт срезной М12х65.88.019 ГОСТ 7796-70 (или М14х65.88.019 ГОСТ 7796-70), 9-стойка 33.17.002, 10-болт М12х75.12,9.019 ГОСТ 7786-81, 11-лапа 33.003.

Рис. 23 Стойка в сборе с плоскорежущей лапой.

1-болт М12х75.12,9.019 ГОСТ7786-81, 2-гайка М12-7Н.019 ГОСТ 5915-70, 3-шайба 12.65Г ГОСТ 6402-70, 4-М12х60.88.019 ГОСТ 7786-81, 5-болт М12х30.12,9.019 ГОСТ 7786-81, 6-болт М24х90.019 ГОСТ 7796-70, 7-гайка М24-7Н.019 ГОСТ 5918-70, 8-шайба 24.65Г ГОСТ6402-70, 9-шплинт 5х45.019 ГОСТ 397-79, 10-болт срезной М12х65.88.019 ГОСТ 7796-70 (или М14х65.88.019 ГОСТ 7796-70), 11- стойка 33.17.002, 12-наральник 33.17.004, 13-долото 33.17.005, 14-нож 33.17.003, 15-нож 33.17.003-01, 16-башмак 33.17.001.

Рис.24 Стойка со сборной лапой.

1-болт М12х75.12,9.019 ГОСТ 7786-81, 2-гайка М12-7Н.019 ГОСТ 5915-70, 3-шайба 12.65Г ГОСТ 6402-70, 4-болт М12х60.12,9.019 ГОСТ 7786-81, 5-болт М12х30.12,9.019 ГОСТ 7786-81, 6-болт М24х90.019 ГОСТ 7796-70, 7-гайка М24-7Н.019 ГОСТ 5918-73, 8-шайба 24.65Г ГОСТ 6402-70, 9-шплинт 5х45.019 ГОСТ 397-79, 10-болт срезной М12х65.88.019 ГОСТ 7796-70 (или М14х65.88.019 ГОСТ 7796-70), 11-стойка 33.17.002, 12-наральник 33.17.004, 13-долото 33.17.005, 14-корпус глубокорыхлителя 33.106.

Рис.25 Стойка со сборным глубокорыхлителем.

1-Колеса транспортные, 2-рама транспортных колес, 3-хомут ПК-1080.16.00.000, 4-болт М20х60.019 ГОСТ 7786-81, 5-гайка М20-7Н.019 ГОСТ 5915-70.

Рис.26 Крепление транспортных и опорных колес к раме К-1080МК, К-1200МК.

5.4. Обкатка культиватора.

Обкатку культиватора проводить в хозяйственных условиях. Перед началом обкатки проверить затяжку всех болтовых соединений, согласно табл.3, проверить соответствие сборки культиватора руководству по эксплуатации, отрегулировать необходимую глубину обработки.

5.4.1. Провести  обкатку культиватора в течении 30 минут. После обкатки подтянуть все болтовые соединения, проверить температуру ступиц подшипниковых узлов, при перегреве выше 80 град., либо появлении люфтов,  провести регулировку подшипниковых узлов, при необходимости заполнить смазкой подшипниковые узлы культиватора.

5.4.2. Полную обкатку произвести в течение 8 часов, при необходимости выполнить работы изложенные в п.5.4.1.

Движение культиватора в рабочем положении только прямолинейное.           Внимание!!! Разворот разрешен только с выглубленными  рабочими органами.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- находиться впереди агрегата во время движения;

- работать с неисправным культиватором или трактором;

- производить ремонт, регулировку, подтяжку гаек во время движения;

- очищать рабочие органы во время движения.

6.  Правила эксплуатации и регулировки.

6.1. Основным условием правильной эксплуатации культиватора являются:

- твердость почвы не более 2,5 МПа (25 кгс/см2);

- влажность почвы не более 27%;

- отсутствие куч пожнивных остатков.

6.2. При предпосевной обработке почвы с плоскорежущими лапами, стойки поз.9 (рис.23) должны фиксироваться срезными болтами поз.8 в отверстие А, при этом лезвия лапы расположены в горизонтальной плоскости.

6.3. При обработке паров  с плоскорежущими лапами, стойки 9 (рис.23) могут фиксироваться срезными болтами М12х65.88.019 ГОСТ 7796-70, поз.8 в отверстие В, при этом увеличивается угол атаки лапы для лучшего заглубления и рыхления почвы.

6.4. При основной обработке  со сборной лапой, стойки 11  (рис.24)  фиксируются срезными болтами М12х65.88.019 ГОСТ 7796-70, поз.10 в отверстие А или болтом М14х65.88.019 в отверстие Г, при плоскорезной обработке в отверстие Б.

6.5.При рыхлении нижних уплотненных слоев почвы со сборным глубокорыхлителем (рис.25), стойки фиксируются в отверстие Б или А, Г.

6.6. При регулировке глубины обработки передними опорными колесами и катками, требуемая глубина достигается перестановкой шкворней 15 (рис.29), в отверстия кронштейнов над тягами катков и перестановкой шкворней 18 (рис28) и перемещением колец 19. Отверстия Б (рис.28, рис.29) являются нулевыми, при этом опорные колеса и катки находятся на уровне носков плоскорежущих лап, расчет глубины обработки вести из расчета: перестановка шкворней на одно отверстие вверх смещает вниз лапы относительно опорных колес и катков на 20 мм. Для регулировки положения опорных колес используйте монтажку 21 (рис.28).

6.7. При регулировке глубины обработки опорными и транспортными колесами, требуемая глубина обработки достигается перестановкой шкворней 18 (рис.28) и перемещением колец 19, а также установкой необходимого количества клипс  на штоки гидроцилиндров подъема культиватора. Установка клипсы толщиной 13 мм, выглубляет культиватор на 22 мм.

Внимание!!!

Проверьте положение прицепа в рабочем положении, оно должно быть горизонтальным, или серьга находится ниже подсоединения прицепа к раме. Отрегулируйте положение прицепа в рабочем положении культиватора. В рабочем положении культиватора, ось поз.8 рис. 22, должна находиться по центру паза, это необходимо добиться гидравлической навеской трактора или с помощью понизителя культиватора или стационарной навеской трактора.

Транспортные и задние опорные колеса подняты в крайнее верхнее положение, культиватор опирается на передние опорные колеса и прикатывающие катки или  передние опорные колеса и задние опорные и транспортные колеса. Распределитель трактора установлен в нейтральное положение.

Внимание!!!

Работа с установкой гидрораспределителя трактора в плавающем положении ЗАПРЕЩЕНА.

1-транспортные колеса КД-720М.17.00.000, 2-рама транспортных колес КД-720М.00.000, 3-гидроцилиндр ГЦ ЕДЦГ 111.000-02-01, 4-набор клипс Ф50- L= 310 мм.

Рис.27 Установка набора клипс на гидроцилиндры транспортных колес культиваторов К-360МК, К-570МК, К-720МК.

1-колесо КД-720.03.01.000, 2-чистик КД-720.03.00.001, 3-болт М12х35.019 ГОСТ 7796-70, 4-гайка М12-7Н.019 ГОСТ5915-70, 5-кронштейн КД-720.03.02.000, 6-масленка 1.2.Ц6хр, 7-гайка М20-7Н.019 ГОСТ 5915-70, 8-накладка КД-720.03.00.002, 9-манжета 2.2-50х70-1ГОСТ 8752-79, 10-крышка КД-720.03.00.003, 11-прокладка КД-720.03.00.004, 12-подшипник 310, 13-шайба КД-720.03.00.005, 14-ось КД-720.03.00.006, 15-болт М10х25.019 ГОСТ 7796-70, 16-шайба 10.65Г ГОСТ 6402-70, 17-штанга КД-720.00.02.000, 18-шкворень КД-720.00.00.007, 19-кольцо КД-720.00.00.001, 20-втулка опорная КД-720.12.01.000, 21-монтажка.

Рис.28 Колесо опорное КД-720.03.00.000

1-тяга КД-720.00.06.000, 2-стремянка КД-720.00.00.003, 3-гайка М20-7Н.019 ГОСТ5915-70, 4-рама КД-720.01.01.000 (или КД-570.02.01.000), 5-каток КД-720.01.02.000 (или КД-570.02.02.000), 6-подшипник USFL-208, 7-болт М16х60.019 ГОСТ 7798-70, 8- гайка М16-7Н.019 ГОСТ 5915-70, 9-шайба 16.65Г ГОСТ 6402-70, 10-шкворень КД-720.00.20.000.

Рис.29 Каток КД-720.02.00.000

1-болт М12х40.019 ГОСТ7796-70, 2-гайка М12-7Н.019 ГОСТ 5915-70, 3-болт М12х80.019 ГОСТ 7796-70, 4-болт КД-720М.21.00.003, 5-тяга КД-720М.21.00.002, 6-рычаг КД-720М.21.04.000, 7-тяга КД-720М.21.00.003, 8-стремянка КД-720М.21.00.004, 9-рама КД-720М.21.02.000, 10-пружинный зуб КД-720М.21.00.005, 11-труба КД-720М.21.00.006, 12-болт М12х90.019 ГОСТ 7796-70, 13-труба КД-720М.21.00.006-01, 14-рычаг КД-720М.21.01.000-01, 15-труба КД-720М.21.00.006-02, 16-тяга КД-720М.21.00.007, 17-кронштейн КД-720М.21.03.000, 18-хомут КД-720М.21.00.008, 19-шайба 12.65Г ГОСТ 6402-70.

Рис.30 Борона КД-720М.21.00.000

7.Техническое обслуживание.

Рекомендуется проводить ежесменное, периодическое и послесезонное техническое обслуживание.

7.1 Ежесменное техническое обслуживание проводится один раз в смену.

Перечень работ, выполняемых при ежесменном техническом обслуживании:

- очистить культиватор от почвы и растительных остатков;

- провести наружный осмотр культиватора;

- проверить и, при необходимости, подтянуть болтовые соединения;

- контролировать осевой люфт в подшипниковых узлах, при необходимости - отрегулировать;

- контролировать температуру подшипниковых узлов, при нагреве узлов выше 80 градусов проверить наличие смазки и правильность регулировки узла;

- проверить давление в шинах – в соответствии нормативами на шины.

7.2 Периодическое техническое обслуживание.

Проводится после 40 часов работы.

Перечень работ, выполняемых при периодическом техническом обслуживании:

- выполнить п.7.1 (работы выполняемые при ежесменном техническом обслуживании);

- провести смазку трущихся частей культиватора, согласно схеме смазки рис.26, рис.27 и ХИММОТОЛОГИЧЕСКОЙ КАРТЕ, табл.5;

-на культиваторе К-360МК – 14 точек смазки;

-на культиваторах К-570МК и К-720МК – 26 точек смазки;

- на культиваторах К-1080МК и К-1200МК -  40 точек смазки;

Рекомендуется использовать для смазки ЛИТОЛ-24 или его аналоги.

7.3 Послесезонное техническое обслуживание.

Проводится после окончания полевых работ.

Требуется выполнить:

- выполнить п.7.1 (работы, выполняемые при ежесменном техническом обслуживании);

-  выполнить п.7.2 работы, выполняемые при периодическом техническом обслуживании);

- смазать шарнирные соединения консервирующей смазкой;

- проверить износ рабочих органов, при необходимости заменить;

- восстановить поврежденную окраску на деталях и узлах путем нанесения лакокрасочного покрытия.

7.4.Возможные неисправности и методы их устранения.

Возможные неисправности и методы их устранения приведены в табл.4.

табл.4

| № п/п | Неисправность | Метод устранения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Течь масла через шток гидроцилиндра | Заменить уплотнения штока гидроцилиндра или заменить гидроцилиндр. |
| 2 | Гидроцилиндр не развивает необходимое усилие, уплотнения по поршню или зеркало гильзы повреждены | Заменить уплотнения поршня гидроцилиндра или заменить гидроцилиндр. |
| 3 | Гидроцилиндры последовательного соединения срабатывают не на полный ход, завоздушена гидравлическая магистраль | Прокачать гидравлическую магистраль согласно п.7.6.1, удалить воздух из системы. |
| 4 | Течь масла по соединению фитинг - РВД | Подтянуть соединение. Заменить фитинг или РВД. |
| 5 | Греются подшипники колес выше 80 град.С. | Проверить смазку. Отрегулировать подшипниковый узел. |
| 6 | Культиватор неравномерно ведет обработку по рядам лап | Провести регулировку глубины обработки: -при обработке заднего ряда лап выше (ниже) норы, уменьшить (увеличить) глубину обработки на прикатывающих катках или клипсами на транспортных и опорных колесах; - при обработке переднего ряда лап выше (ниже) норы, уменьшить (увеличить) глубину обработки на передних опорных колесах. |
| 7 | Культиватор неравномерно ведет обработку по ширине машины | Провести регулировку глубины обработки: -для К-720МК, выставить необходимую глубину обработки средней рамы, затем отрегулировать глубину обработки крыльев; -для К1080МК и К-1200МК, выставить в поднятом положении культиватора рамы среднюю и боковые в горизонтальной плоскости с помощью регулировочных винтов, установить необходимую глубину обработки. |
| 8 | Срезается болт поз.8, рис.19 | Проверьте качество болта М12х65.88.019 (М14х65.88.019)ГОСТ 7796-70, класс прочности не ниже 8.8. Болт замените. Проверьте: - твердость почвы не более 2,5 МПа (25 кгс/см2); - влажность почвы не более 25%; - отсутствие куч пожнивных остатков. |
| 9 | Разрушаются болты поз.10 рис.19 | Проверьте качество болта М12х60.12.9.019 (М12х55.12.9.019) ГОСТ 7786-70, класс прочности не ниже 12.9. Болты замените. Проверьте соответствие глубины обработки установленному рабочему органу и износ рабочих органов. Проверьте: - твердость почвы не более 2,5 МПа (25 кгс/см2); - влажность почвы не более 25%; - отсутствие куч пожнивных остатков. Снизить скорость обработки. |
| 10 | Культиватор с плоскорежущей лапой работает не стабильно по глубине или не заглубляется. | Проверьте положение прицепа в рабочем положении, оно должно быть горизонтальным, или серьга находится ниже подсоединения прицепа к раме. Отрегулируйте положение прицепа в рабочем положении культиватора. В рабочем положении культиватора, ось поз.8 рис 22, должна находиться по центру паза, это необходимо добиться гидравлической навеской трактора или с помощью понизителя при стационарной навеске трактора. Транспортные и задние опорные колеса подняты в крайнее верхнее положение, культиватор опирается на передние опорные колеса и прикатывающие катки или передние опорные колеса и задние опорные и транспортные колеса. Внимание!!! Работа с установкой гидрораспределителя трактора в плавающем положении ЗАПРЕЩЕНА. Проверьте глубину обработки. Проверьте износ носка лапы, при износе носка лап выше допустимой, лапы заменить. Проверьте: - твердость почвы не более 2,5 МПа (25 кгс/см2); - влажность почвы не более 25%; - отсутствие куч пожнивных остатков. Снизить скорость обработки. Переставьте срезной болт М12х65.88.019 ГОСТ 7796-70, поз.8. рис.10, из отверстия А в отверстие В. |
| 11 | Культиватор имеет пропуски подрезания сорняков по ходу машины | Проверить износ лап по ширине, при износе лап выше допустимого, лапы заменить. Проверить прямолинейность стоек поз.9 рис.23, в случае деформации стоек их необходимо заменить. Проверить перпендикулярность установки стоек к раме культиватора. |

7.4.1..Придельный износ лапы 33.003 при котором необходимо лапу заменить.

7.5.Смазка узлов культиваторов.

Смазку узлов культиваторов проводить согласно ХИММОТОЛОГИЧЕСКОЙ КАРТЕ культиваторов серии К, табл.5 и схем смазки рис.31, рис.32.

Культиватор К-360МК – 14 точек, К-750МК, К-720МК – 26 точек. Все подшипниковые узлы и шарнирные подвижные соединения смазываются Литол – 24 ГОСТ 21150.

Рис.31 Схема смазки культиваторов К-360МК, К-570МК, К-720МК.

Культиватор К-1080МК, К-1200МК – 40 точек. Все подшипниковые узлы и шарнирные подвижные соединения смазываются Литол – 24 ГОСТ 21150.

Рис.32 Схема смазки культиваторов К-1080МК, К-1200МК.

ХИММОТОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА культиваторов серии К                                                                                                                                                                                        табл.5

| Наименование | Кол-во в изделии объем заправки шт./кг. | Наименование марок ГСМ, ГОСТ, ОСТ | Периодичность смены ГСМ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | К-360МК | К-570МК | К-720МК | К-1080МК | К-1200МК | основные | заменитель | основные |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Ступицы опорных колес | 2/0,2 | 4/0,2 | 4/0,2 | 6/0,2 | 6/0,2 | Литол – 24 ГОСТ 21150 | Солидол Ж ГОСТ 1033, Солидол ГОСТ 4366 | При выполнении периодического техни ческого обслуживания |
| Ступицы опорных колес боковых рам | - | - | - | 4/0,2 | 4/0,2 | Литол – 24 ГОСТ 21150 | Солидол Ж ГОСТ 1033, Солидол ГОСТ 4366 | При выполнении периодического техни ческого обслуживания |
| Ступицы транспортных колес | 2/0,2 | 2/0,2 | 2/0,2 | 4/0,2 | 4/0,2 | Литол – 24 ГОСТ 21150 | Солидол Ж ГОСТ 1033, Солидол ГОСТ 4366 | При выполнении периодического техни ческого обслуживания |
| Ступицы катков | 8/0,15 | 16/0,15 | 16/0,15 | 24/0,15 | 24/0,15 | Литол – 24 ГОСТ 21150 | Солидол Ж ГОСТ 1033, Солидол ГОСТ 4366 | При выполнении периодического техни ческого обслуживания |
| Рычаги опорных колес | 2/0,05 | 4/0,05 | 4/0,05 | 6/0,05 | 6/0,05 | Литол – 24 ГОСТ 21150 | Солидол Ж ГОСТ 1033, Солидол ГОСТ 4366 | При постановке на хранение и снятии с хранения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Тяги катков | 2/0,05 | 6/0,05 | 6/0,05 | 10/0,05 | 10/0,05 | Литол – 24 ГОСТ 21150 | Солидол Ж ГОСТ 1033, Солидол ГОСТ 4366 | При постановке на хранение и снятии с хранения |
| Проушины рам (правой, средней, левой) | - | - | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | Литол – 24 ГОСТ 21150 | Солидол Ж ГОСТ 1033, Солидол ГОСТ 4366 | При постановке на хранение и снятии с хранения |
| Проушины рамы передней и прицепа | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | Литол – 24 ГОСТ 21150 | Солидол Ж ГОСТ 1033, Солидол ГОСТ 4366 | При постановке на хранение и снятии с хранения |
| Лапы | 9/ 0,18 | 15/ 0,18 | 15/ 0,18 | 29/ 0,18 | 31/ 0,18 | Смазка ПВК ГОСТ 19537 | Защитные консервационные материалы по ГОСТ 7751 | При постановке на хранение |
| Пружинный зуб | 20/0,05 | 34/0,05 | 42/0,05 | 64/0,05 | 64/0,05 | Смазка ПВК ГОСТ 19537 | Защитные консервационные материалы по ГОСТ 7751 | При постановке на хранение |

7.6.Гидросистема культиватора.

Культиваторы агрегатируются с тракторами класса 4-8, с давлением в гидросистеме до 23 МПа.

Рабочая жидкость – масло М - 10Г2, М – 10В2 ГОСТ 8581-78, МГЕ – 46В ТУ 38.001.347-00, или другими маслами с аналогичными характеристиками.

РВД, перед сборкой, продуть сжатым воздухом.

1-БРС ISO-AG1/2 «Ниппель», 2-РВД 12-27,5 (М20х1,5) 24 2SN, 3-тройник М20х1,5, 4-РВД 12-27,5 (М20х1,5) 24 2SN, 5-гидроцилиндр ЦГ-100.50х200.22, 6-уголок М20х1,5 S24 с контргайкой, 7-РВД 12-27,5 (М20х1,5) 24 2SN, 8-РВД 12-27,5 (М20х1,5) 24 2SN, 9-гидроцилиндр ЦГ-100.50х320.11, 10-РВД 12-27,5 (М20х1,5) 24 2SN.

Рис.33 Схема гидравлическая культиваторов К-360МК, К-570МК.

Комплектация рукавами высокого давления культиватора К-360МК, К-570МК, рис.33, табл.6.

табл.6

| Обозначение рукавов высокого давления | Поз. | Кол. на культиватор, шт. |
| --- | --- | --- |
| РВД 12-27,5 24 (М20х1,5) 2SN L= 3200мм | 2 | 2 |
| РВД 12-27,5 24 (М20х1,5) 2SN L=1600 мм | 4 | 2 |
| РВД 12-27,5 24 (М20х1,5) 2SN L=2400 мм | 7 | 2 |
| РВД 12-27,5 24 мм (М20х1,5) 2SN L=2800 мм | 8 | 2 |
| РВД 12-27,5 24 (М20х1,5) 2SN L=2600 мм | 10 | 2 |

Допускается набор необходимой длины РВД, соединением рукавов другой длины, с характеристиками не ниже приведенных в таблице.

Запрещено!!!

Применение РВД с характеристиками ниже, приведенных в таблице.

Применение фитингов с механическими повреждениями.

Эксплуатация культиватора с не герметичной гидравлической системой, с течью масла в местах соединений фитингов или уплотнения гидроцилиндров и БРС.

1-БРС ISO-AG1/2 «Ниппель», 2-РВД 12-27,5 (М20х1,5) 24 2SN, 3-тройник М20х1,5, 4-РВД 12-27,5 (М20х1,5) 24 2SN, 5-гидроцилиндр ЦГ-100.50х200.22, 6-уголок М20х1,5 S24 с контргайкой, 7-РВД 12-27,5 (М20х1,5) 24 2SN, 8-РВД 12-27,5 (М20х1,5) 24 2SN, 9-гидроцилиндр ЦГ-100.50х320.11, 10-РВД 12-27,5 (М20х1,5) 24 2SN, 11-РВД 12-27,5 (М20х1,5) 24 2SN, 12-штуцер М27х1,5-М20х1,5, 13-шайба медная 37х27х2, 14-гидроцилиндр ЦГ-125.50х400.11, 15-РВД 12-27,5 (М20х1,5) 24 2SN, 16-РВД 12-27,5 (М20х1,5) 24 2SN.

Рис.34 Схема гидравлическая культиватора К-720МК.

Комплектация рукавами высокого давления культиватора К-720МК, рис.34, табл.7.

табл.7

| Обозначение рукавов высокого давления | Поз. | Кол. на культиватор, шт. |
| --- | --- | --- |
| РВД 12-27,5 24 (М20х1,5) 2SN L= 3200мм | 2 | 2 |
| РВД 12-27,5 24 (М20х1,5) 2SN L=1600 мм | 4 | 2 |
| РВД 12-27,5 24 (М20х1,5) 2SN L=2400 мм | 7 | 2 |
| РВД 12-27,5 24 мм (М20х1,5) 2SN L=2800 мм | 8 | 2 |
| РВД 12-27,5 24 (М20х1,5) 2SN L=2600 мм | 10 | 2 |
| РВД 12-27,5 24 (М20х1,5) 2SN L=2400 мм | 11 | 2 |
| РВД 12-27,5 24 (М20х1,5) 2SN L=6000 мм | 16 | 2 |

Допускается набор необходимой длины РВД, соединением рукавов другой длины, с характеристиками не ниже приведенных в таблице.

Запрещено!!!

Применение РВД с характеристиками ниже, приведенных в таблице.

Применение фитингов с механическими повреждениями.

Эксплуатация культиватора с не герметичной гидравлической системой, с течью масла в местах соединений фитингов или уплотнения гидроцилиндров и БРС.

1-БРС ISO-AG1/2 «Ниппель», 2-РВД 12-27,5 (М20х1,5) 24 2SN, 3-тройник М20х1,5, 4-РВД 12-27,5 (М20х1,5) 24 2SN, 5-гидроцилиндр ЦГ-100.50х200.22, 6-уголок М20х1,5 S24 с контргайкой, 7-гидроцилиндр ЕДЦГ 100.32.320К (ЕДЦГ 125.50.320К), 8-РВД 12-27,5 (М20х1,5) 24 2SN, 9-РВД 12-27,5 (М20х1,5) 24 2SN, 10-РВД 12-27,5 (М20х1,5-М22х1,5) 24 2SN, 11-РВД 12-27,5 (М20х1,5-М22х1,5) 24 2SN, 12-гидроцилиндр ЦГ-125.63х800.11, 13-РВД 12-27,5 (М20х1,5) 24 2SN, 14-гидроцилиндр ЕДЦГ 95.30.320К (ЕДЦГ 115.45.320К, 15-РВД 12-27,5 (М20х1,5) 24 2SN, 16-гидроцилиндр ЕДЦГ 90.30.320К (ЕДЦГ 105.45.320К), 17-РВД 12-27,5 (М20х1,5) 24 2SN, 18- гидроцилиндр ЕДЦГ 85.30.320К (ЕДЦГ 95.45.320К), 19- РВД 12-27,5 (М20х1,5) 24 2SN, 20-угольник М20х1,5.

Рис.35 Схема гидравлическая с последовательным соединением гидроцилиндров подъема  культиватора К-1080МК, К-1200МК.

Комплектация рукавами высокого давления культиваторов К-1080МК, К-1200МК  с последовательным соединением гидроцилиндров подъема культиватора, рис.35, табл.8.

табл.8

| Обозначение рукавов высокого давления | Поз. | Кол. на культиватор шт. |
| --- | --- | --- |
|  |  | К-1080М | К-1200 |
| РВД 12-27,5 24 (М20х1,5) 2SN L= 3200мм | 2 | 2 | 2 |
| РВД 12-27,5 24 (М20х1,5) 2SN L=1600 мм | 4 | 2 | 2 |
| РВД 12-27,5 24 (М20х1,5) 2SN L=6000 мм | 8 | 2 | 2 |
| РВД 12-27,5 24 мм (М20х1,5) 2SN L=5000 мм | 9 | 2 |  |
| РВД 12-27,5 24 (М20х1,5) 2SN L=6000 мм | 9 |  | 2 |
| РВД 12-27,5 24 (М20х1,5-М22х1,5) 2SN L=2400 мм | 10 | 2 | 2 |
| РВД 12-27,5 24 (М20х1,5-М22х1,5) 2SN L=1400 мм | 11 | 2 | 2 |
| РВД 12-27,5 24 (М20х1,5) 2SN L=8000 мм | 13 | 2 |  |
| РВД 12-27,5 24 мм (М20х1,5) 2SN L=9000 мм | 13 | 2 | 2 |
| РВД 12-27,5 24 мм (М20х1,5) 2SN L=2800 мм | 15 | 1 | 1 |
| РВД 12-27,5 24 мм (М20х1,5) 2SN L=5000 мм | 17 | 2 |  |
| РВД 12-27,5 24 мм (М20х1,5) 2SN L=6000 мм | 17 |  | 2 |
| РВД 12-27,5 24 мм (М20х1,5) 2SN L=6500 мм | 19 | 2 | 2 |

Допускается набор необходимой длины РВД, соединением рукавов другой длины, с характеристиками не ниже приведенных в таблице.

Запрещено!!!

Применение РВД с характеристиками ниже, приведенных в таблице.

Применение фитингов с механическими повреждениями.

Эксплуатация культиватора с не герметичной гидравлической системой, с течью масла в местах соединений фитингов или уплотнения гидроцилиндров и БРС.

7.6.1.Варианты установки гидроцилиндров и их соединение РВД на культиваторах К-1080МК, К-1200 МК.

На культиваторах К-1080МК и К-1200МК, по согласованию с заказчиком могут быть установлены гидроцилиндры параллельного соединения (гидравлическая схема, рис.35), так и гидроцилиндры последовательного соединения (гидравлическая схема, рис.34). На культиваторах, установлены четыре гидроцилиндра последовательного соединения, объединенные в одну группу (контур подъем-опускание культиватора), двух вариантах комплектации, согласно табл.9.

табл.9

| Позиция гидроцилиндра на рис.34 | Вариант 1 | Вариант 2 |
| --- | --- | --- |
| Поз.7 | ЕДЦГ 100.32.320К | ЕДЦГ 125.50.320К |
| Поз.14 | ЕДЦГ 95.30.320К | ЕДЦГ 115.45.320К |
| Поз.16 | ЕДЦГ 90.30.320К | ЕДЦГ 105.45.320К |
| Поз.18 | ЕДЦГ 85.30.320К | ЕДЦГ 95.45.320К |

Соединить с помощью РВД (которые продуть перед сборкой сжатым воздухом) гидрораспределитель трактора с гидроцилиндрами контура в следующей последовательности (вариант комплектации 2 указан в скобках):

-канал гидрораспределителя трактора (подача) с бесштоковой полостью гидроцилиндра ЕДЦГ 100.32.320К (ЕДЦГ 125.50.320К),  поз.7;

-штоковую полость гидроцилиндра ЕДЦГ 100.32.320К (ЕДЦГ 125.50.320К),  поз.7 с бесштоковой полостью  гидроцилиндра ЕДЦГ 95.30.320К (ЕДЦГ 115.45.320К),  поз.14;

-штоковую полость гидроцилиндра ЕДЦГ 95.30.320К (ЕДЦГ 115.45.320К),  поз.14 с бесштоковой полостью  гидроцилиндра ЕДЦГ 90.30.320К (ЕДЦГ 105.45.320К),  поз.16;

-штоковую полость гидроцилиндра ЕДЦГ 90.30.320К (ЕДЦГ 105.45.320К),  поз.16 с бесштоковой полостью  гидроцилиндра ЕДЦГ 85.30.320К (ЕДЦГ 95.45.320К),  поз.18;

-штоковую полость гидроцилиндра ЕДЦГ 85.30.320К (ЕДЦГ 95.45.320К),  поз.18 с соответствующим каналом гидрораспределителя трактора (слив).

ВНИМАНИЕ! При заполнении маслом гидросистемы культиватора и удаления из нее воздуха, следите за уровнем масла в баке трактора. Рукоятку гидрораспределителя удерживать в положении «ВКЛЮЧЕНО» до полного заполнения гидросистемы контура маслом и удаления из него воздуха.

7.6.2.Заполнение маслом контура подъем-опускание культиваторов К-1080МК, К-1200МК.

Включите гидрораспределителем соответствующий канал подачи масла в бесштоковую полость гидроцилиндра ЕДЦГ 100.32.320К (ЕДЦГ 125.50.320К),  поз.7 и начните заполнение гидросистемы маслом.

Первым срабатывает гидроцилиндр гидроцилиндра ЕДЦГ 100.32.320К (ЕДЦГ 125.50.320К), шток выдвигается на полный ход (320 мм), открывается перепускное отверстие в данном гидроцилиндре, начинается заполнение маслом РВД и гидроцилиндра ЕДЦГ 95.30.320К (ЕДЦГ 115.45.320К),  поз.14.

ВНИМАНИЕ! Возможно небольшое движение штоков последующих гидроцилиндров вытесняемым воздухом, однако заполнение маслом РВД и следующего гидроцилиндра начинается только при полностью выдвинутом штоке (320 мм) предыдущих. При ходе штока менее 320 мм, перепускное отверстие гидроцилиндра не открывается и заполнение маслом гидросистемы прекращается.

При выдвижении штока гидроцилиндра ЕДЦГ 95.30.320К (ЕДЦГ 115.45.320К),  поз.14 на полный ход (320 мм), открывается перепускное отверстие данного гидроцилиндра, начинается заполнение маслом РВД и гидроцилиндра ЕДЦГ 90.30.320К (ЕДЦГ 105.45.320К),  поз.16.

При выдвижении штока гидроцилиндра ЕДЦГ 90.30.320К (ЕДЦГ 105.45.320К),  поз.16  на полный ход (320 мм), открывается перепускное отверстие данного гидроцилиндра, начинается заполнение маслом РВД и гидроцилиндра ЕДЦГ 85.30.320К (ЕДЦГ 95.45.320К),  поз.18.

Шток гидроцилиндра ЕДЦГ 85.30.320К (ЕДЦГ 95.45.320К), выдвигается на полный ход (320 мм), открывается перепускное отверстие данного гидроцилиндра, идет заполнение маслом РВД между гидроцилиндром и гидрораспределителем трактора, поэтому необходимо удерживать рукоятку гидрораспределителя в положении «ВКЛЮЧЕНО» еще 2-3 минуты, для полного удаления воздуха из гидросистемы.

Убедившись, что все гидроцилиндры сработали на полный ход (320 мм), переключите гидрораспределитель, все гидроцилиндры должны одновременно и плавно задвинуть штоки на полный ход (320 мм), если один или несколько гидроцилиндров сработали не на весь ход или перемещались рывками, значит в гидросистеме находится воздух и его нужно удалить.

Для удаления воздуха из гидросистемы, включите нужный канал гидрораспределителя в положение подачи масла в бесштоковую полость гидроцилиндра ЕДЦГ 100.32.320К (ЕДЦГ 125.50.320К),  поз.7 и удерживайте его включенным в течении 3-4 минут, убедившись, что все штоки гидроцилиндров выдвинуты на 320 мм, переключите гидрораспределитель, проверьте, что все гидроцилиндры задвинули штоки на полный ход (320 мм).

Повторите четыре раза включение и выключение гидрораспределителя, гидроцилиндры должны срабатывать плавно, одновременно и на полный ход 320 мм.

Гидросистема контура полностью заполнена маслом и из нее удален воздух.

Внимание!!!

Для исключения завоздушивания магистрали гидроцилиндров последовательного соединения, запрещено переводить рукоятку соответствуещего гидрораспределителя в положение «Опускание» до полной прокачки магистрали.

В случае, если давление создаваемое трактором недостаточно, для ускоренной прокачки системы, отсоедините штоки гидроцилиндров поз.7, 14, 16, 18 от рычагов колес, для лучшего удаления воздуха, установите гидроцилиндры максимально вертикально, убедившись, что при выдвинутом штоке гидроцилиндры не упрутся в раму или другие детали культиватора. Прокачайте магистраль гидросистемы, подсоедините штоки гидроцилиндров, проверьте работу гидроцилиндров.

7.6.3.Прокачка остальных магистралей культиваторов К-1080МК, К-1200МК и культиваторов К-360МК, К-570МК, К-720МК проводится в штатном режиме.

1-муфта быстроразъемная Ду12 ГОСТ Р 51208-98, 2-рукав высокого давления  РВД 12-27,5 РОСТ 2SN  L= 3200 мм (М20х1,5), 3-тройник М20х1,5, 4- гидроцилиндр ЦГ-100.50х200.11 (610 мм), 5-штуцер М20х1,5 – М20х1,5, 6-шайба медная Ф20, 7- рукав высокого давления  РВД 12-27,5 РОСТ 2SN  L=1600 мм (М20х1,5), 8- Крест М20х1,5, 9- рукав высокого давления  РВД 12-27,5 РОСТ 2SN  L=5000 мм (М20х1,5), 10-гидроцилиндр ЦГ-100.50х320.11, 11- рукав высокого давления  РВД 12-27,5 РОСТ 2SN  L=1400 мм (М20х1,5 – М22х1,5), 12- гидроцилиндр ЦГ-125.63х800.11, 13-- рукав высокого давления  РВД 12-27,5 РОСТ 2SN  L=2900 мм (М20х1,5), 14-гидроцилиндр ЦГ-100.50х320.11, 15-рукав высокого давления  РВД 12-27,5 РОСТ 2SN  L=1000 мм (М20х1,5) 16-рукав высокого давления  РВД 12-27,5 РОСТ 2SN  L=6500 мм (М20х1,5) 17-рукав высокого давления  РВД 12-27,5 РОСТ 2SN  L=1600 мм (М20х1,5), 18-рукав высокого давления  РВД 12-27,5 РОСТ 2SN  L=2400 мм (М20х1,5).

Рис.36 Схема гидравлическая с параллельным соединением гидроцилиндров подъема  культиватора К-1080МК, К-1200МК.

Комплектация рукавами высокого давления культиваторов К-1080МК, К-1200МК  с параллельным соединением цилиндров подъема культиватора, рис.36, табл.10.

табл.10

| Обозначение рукавов высокого давления | Поз. | Кол. на культиватор шт. |
| --- | --- | --- |
|  |  | К-1080МК | К-1200МК |
| РВД 12-27,5 24 (М20х1,5) 2SN L= 3200мм | 2 | 2 | 2 |
| РВД 12-27,5 24 (М20х1,5) 2SN L=1600 мм | 7 | 2 | 2 |
| РВД 12-27,5 24 (М20х1,5) 2SN L=5000 мм | 9 | 4 |  |
| РВД 12-27,5 24 (М20х1,5) 2SN L=6000 мм | 9 |  | 4 |
| РВД 12-27,5 24 мм (М20х1,5-М22х1,5) 2SN L=1400 мм | 11 | 2 | 2 |
| РВД 12-27,5 24 (М20х1,5) 2SN L=2900 мм | 13 | 2 | 2 |
| РВД 12-27,5 24 (М20х1,5) 2SN L=1400 мм | 15 | 4 | 4 |
| РВД 12-27,5 24 (М20х1,5) 2SN L=6500 мм | 16 | 2 | 2 |
| РВД 12-27,5 24 (М20х1,5) 2SN L=1600 мм | 17 | 2 | 2 |
| РВД 12-27,5 24 мм (М20х1,5-М22х1,5) 2SN L=2400 мм | 18 | 2 | 2 |

Допускается набор необходимой длины РВД, соединением рукавов другой длины, с характеристиками не ниже приведенных в таблице.

Запрещено!!!

Применение РВД с характеристиками ниже, приведенных в таблице. Применение фитингов с механическими повреждениями.

Эксплуатация культиватора с не герметичной гидравлической системой, с течью масла в местах соединений фитингов или уплотнения гидроцилиндров и БРС.

7.7.Набор клипс для регулировки глубины обработки культиватора и фиксации гидроцилиндров в транспортном положении рис.37, табл.11.

Рис.37 Клипсы регулировки глубины и фиксации гидроцилиндров в транспортном положении.

табл.11

| № п/п | Цвет клипсы | Толщина, мм | Кол. на гидроцилиндр, шт. | Кол. на культиватор, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | К-360МК | К-570МК | К-720МК | К-1080МК | К-1200МК |
| 1 | Оранжевый | 13 | 2 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 |
| 2 | Ярко-голубой | 16 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| 3 | Морская волна | 19 | 3 | 6 | 6 | 6 | 12 | 12 |
| 4 | Белый | 32 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| 5 | Черный | 36 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| 6 | Красный | 38 | 4 | 8 | 8 | 8 | 16 | 16 |

Внимание!!! Коэффициент увеличения хода транспортных и опорных колес культиватора при регулировке клипсами равен 1,75.

Например: При установке (снятии) клипс толщиной 13 мм на штоки гидроцилиндров подъема – опускания культиватора уменьшает (увеличивает) глубину обработки на 23 мм.

Перечень подшипников качения для культиватора К-360МК.

табл.12

| № п/п | Тип подшипников, Размеры, мм ( dхDхВ) | Номер по каталогу | Место установки | Количество подшипников, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | На сборочную единицу | На изделие |
| 1 | Подшипник шариковый радиальный однорядный (50х110х27) | 310 | КД-720.03 00.000 | 2 | 4 |
| 2* | Подшипник роликовый конический однорядный (55х100х25) | 7511 | Ступица БДТ | 1 | 2 |
| 3* | Подшипник роликовый конический однорядный (65х120х31) | 7513 | Ступица БДТ | 1 | 2 |
| 4 | Подшипник шариковый радиальный сферический (40х80х18) | USFL 208 | Каток поз.14 или поз. 24 | 8 | 8 |

*При установке ступицы ПЯШ – подшипник 7609 КУ ГОСТ 333-71 и подшипник 7609L ГОСТ 333-71.

Перечень подшипников качения для культиваторов К-570МК, К-720МК.

табл.13

| № п/п | Тип подшипников, Размеры, мм ( dхDхВ) | Номер по каталогу | Место установки | Количество подшипников, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | На сборочную единицу | На изделие |
| 1 | Подшипник шариковый радиальный однорядный (50х110х27) | 310 | КД-720.03 00.000 | 2 | 8 |
| 2* | Подшипник роликовый конический однорядный (55х100х25) | 7511 | Ступица БДТ | 1 | 2 |
| 3* | Подшипник роликовый конический однорядный (65х120х31) | 7513 | Ступица БДТ | 1 | 2 |
| 4 | Подшипник шариковый радиальный сферический (40х80х18) | USFL 208 | Каток поз.14 или поз. 24 | - | 16 |

*При установке ступицы ПЯШ – подшипник 7609 КУ ГОСТ 333-71 и подшипник 7609L ГОСТ 333-71.

Перечень подшипников качения для культиваторов К-1080МК, К-1200МК.

табл.14

| № п/п | Тип подшипников, Размеры, мм ( dхDхВ) | Номер по каталогу | Место установки | Количество подшипников, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | На сборочную единицу | На изделие |
| 1 | Подшипник роликовый конический однорядный | 7609КУ | Ступица КТУ-10 | 1 | 4 |
| 2 | Подшипник роликовый конический однорядный | 7609L | Ступица КТУ-10 | 1 | 4 |
| 3 | Подшипник шариковый радиальный однорядный (50х110х27) | 310 | КД-720.03 00.000 | 2 | 12 |
| 4* | Подшипник роликовый конический однорядный (55х100х25) | 7511 | Ступица БДТ | 1 | 4 |
| 5* | Подшипник роликовый конический однорядный (65х120х31) | 7513 | Ступица БДТ | 1 | 4 |
| 6 | Подшипник шариковый радиальный сферический (40х80х18) | USFL 208 | Каток поз.14 или поз. 24 | - | 24 |

*При установке ступицы ПЯШ – подшипник 7609 КУ ГОСТ 333-71 и подшипник 7609L ГОСТ 333-71.

8. Транспортирование.

8.1.Транспортировать  культиватор от изготовителя к потребителю допускается всеми видами транспорта в соответствии с правилами, действующими для этих видов транспорта.

8.2.При работе на культиваторе рекомендуется транспортировать его по проселочным или полевым дорогам, при необходимости выезда на транспортную магистраль руководствуйтесь требованиями правил дорожного движения. Перед движением убедитесь в надежной фиксации транспортных колес,  прицепа - рычагом, болтами или ловителями - боковых рам  и  закреплении страховочной цепи.

8.3. Внимание! В связи с габаритами машин К-570МК, К-1080МК, К-1200МК, превышающими по ширине допустимые по ГОСТ Р53489-2009 ССБТ, перевозку их по дорогам общего пользования производить автомобильным транспортом, доставку машины до поля и обратно проводить в соответствии с транспортировкой не габаритных грузов согласно «Инструкции по перевозке крупногабаритных и тяжелых грузов автомобильным транспортом по дорогам Российской Федерации» и правил дорожного движения.

9. Хранение.

Постановка культиватора на хранение производится под руководством инженерных служб хозяйства. При хранении культиватора должны быть приняты меры, предотвращающие его опрокидывание и самопроизвольное смещение.

Площадка под хранение должна иметь ровную поверхность, водоотводящие каналы и снегозащитные устройства.

Кратковременное хранение может осуществляться на полевых станах бригад, в  отделениях с соблюдением всех мер безопасности.

Культиватор устанавливается на межсезонное хранение после выполнения послесезонного технического обслуживания.

9.1. На хранение в закрытых помещениях культиватор может устанавливаться комплектным, без снятия с него узлов и деталей. Культиватор должен быть установлен на прочные опоры высотой не менее 780 мм. Трущиеся части, резьбовые соединения, рабочие органы обработать консервационной смазкой.

9.2. При установке на хранение на открытых площадках требуется провести частичный демонтаж узлов культиватора и его консервацию:

- демонтировать  гидроцилиндры, рукава высокого давления;

- демонтировать колеса (ступицы остаются на культиваторе);

- трущиеся части, резьбовые соединения,  рабочие органы обработать консервационной смазкой.

9.3. Правила хранения.

Для хранения культиватора должна быть выделена специальная территория на центральных усадьбах при ремонтных мастерских, на машинных дворах или пунктах технического обслуживания.

Места хранения должны быть защищены от снежных заносов и оборудованы в соответствии с правилами противопожарной безопасности, охраны труда и техники безопасности. Правила хранения по ГОСТ 7751-79.

9.3.1. Кратковременное хранение.

9.3.1.1. Подготовку к кратковременному хранению производите непосредственно после окончания работ.

9.3.1.2. Перед постановкой на хранение должна быть произведена проверка технического состояния культиватора.

9.3.1.3.  Культиватор должен пройти очередное техническое обслуживание. Все узлы и детали тщательно очистите от пыли, грязи, растительных и древесных остатков.

9.3.1.4.  На хранение культиватор должен устанавливаться комплектным, без снятия с него узлов и деталей.

9.3.1.5. Культиватор должен быть установлен на прочные опоры высотой не менее 780 мм.

9.3.2 Длительное хранение.

9.3.2.1. После окончания полевых работ культиватор подготовить для хранения в осенне-зимний период. Подготовка должна быть закончена не позднее 10 дней с момента окончания работ.

9.3.2.2. Культиватор должен храниться в закрытом помещении или под навесом. Допускается хранение на открытых оборудованных площадках при обязательном выполнении работ по консервации.

9.3.2.3. Работы, связанные с подготовкой культиватора к хранению, производятся специализированной группой или механизатором под руководством лица, ответственного за хранение.

9.3.2.4. Постановка на хранение и снятие с хранения оформляется приемо-сдаточными актами.

9.3.2.5. Состояние культиватора при хранении в закрытом помещении проверяйте каждые два месяца, а при хранении на открытых площадках и под навесом – ежемесячно. Результаты периодических проверок оформляйте актами или производите запись в журналах и книгах проверок.

9.3.2.6. Культиватор должен храниться с соблюдением интервалов между машинами для проведения профилактических осмотров, минимальное расстояние между машинами 0,7 м, а между рядами  0,6 м.

9.3.2.7.   Культиватор должен пройти очередное техническое обслуживание. Все узлы и детали тщательно очистите от пыли, грязи, растительных и древесных остатков и ржавчины. Поврежденная окраска должна быть восстановлена путем нанесения лакокрасочного покрытия.

9.3.2.8 Трущиеся части, резьбовые соединения,  и рабочие органы очистить, обезжирить и промыть путем протирания участков, подлежащих консервации, щетками или х/б салфетками, смоченными растворителями для лакокрасочных материалов. Допускается применять трихлорэтилен по ГОСТ 9976-70, дизельное топливо и другие растворители, за исключением растворителей, содержащих соединения ароматического ряда. Сушку изделий после обработки растворителями производят до полного высыхания, их обдувают сжатым воздухом в специальных камерах с вытяжной вентиляцией или протиркой сухими х/б салфетками. Подготовку к консервации можно проводить щелочными растворами; обезжиривание, промывание и сушку - до полного высыхания. Консервацию проводить по ГОСТ 9.014-78.

9.3.2.9. Трущиеся поверхности, резьбовые соединения, и рабочие органы подвергнуть консервации маслами: НГ-203 ГОСТ 12328-77, К-17 ГОСТ 10877-76, ПВК ГОСТ 195-3774. Нанесение масла на поверхности производить погружением, распылением или намазыванием. Масло наносится подогретым до 70 град., при консервации консистентными смазками – подогревают до 100 град.

После нанесения на поверхность масла, его избытку дают стечь, при нанесении слоя любым способом, он должен быть сплошным, без подтеков, воздушных пузырей и инородных включений. Толщина слоя – 0,5…1,5 мм.

9.3.2.10.  Рабочие органы покрываются универсальной смазкой УС-1.

9.3.2.11. Инструмент и запасные части, находящиеся с культиватором, также подвергаются консервации, как и трущиеся части и сдаются в кладовую под опись.

9.4. Снятие с хранения.

Техническое обслуживание при снятии с хранения:

- проверьте техническое состояние культиватора, очистите от пыли и грязи;

- проведите расконсервацию промыванием в минеральном масле при температуре 100 – 120 град. с последующей протиркой ветошью, смоченной в растворителе, а затем сухой ветошью, или расконсервируйте промыванием горячей водой или моющими средствами с пассиваторами и последующей сушкой;

- установить гидроарматуру;

- установите шины и доведите давление в шинах до нормативного;

- проверьте наличие смазки в подшипниковых узлах в соответствии со схемой смазки.

- проверьте комплектность культиватора.

Расконсервацию  рабочих органов допускается не производить.

10. Комплектность.

Культиватор поставляется потребителю укрупненными сборочными единицами, упакованными в ящики и в отдельные связки – упаковочные места (УМ) и принимается потребителем в соответствии с сопроводительными документами.

11.Гарантия изготовителя.

Изготовитель гарантирует соответствие культиватора документации при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, хранения, перевозок, указанных в настоящем руководстве.

Гарантийный срок эксплуатации культиватора – 12 месяцев, гарантии на лапы, долота, ножи и наральники в соответствии с сертификатами на данные изделия.

Гарантийные обязательства не распространяются на: рукава высокого давления, гидроцилиндры, шины и диски колесные, на данные изделия распространяются гарантийные обязательства заводов-изготовителей соответственно.

Гарантийные обязательства утрачивают силу до истечения гарантийного срока эксплуатации в следующих случаях:

- невыполнения очередного технического обслуживания в соответствии с руководством по эксплуатации К-1080МК.00.00.000 РЭ;

- несоблюдения требований руководства по эксплуатации, в том числе по применению указанных в руководстве эксплуатационных материалов;

- при повреждениях, вызванных нарушением требований руководства по эксплуатации: наезд (удар) на препятствие, повороты (развороты) с заглубленными рабочими органами, нарушении условий хранения, повреждений в результате дорожно-транспортного происшествия, в следствии которого требуется замена агрегатов (узлов) или ремонт (замена) детали этого агрегата, а также, если требуется замена или правка элементов металлоконструкций;

- внесения в конструкцию культиватора изменений, проведенных потребителем без согласования с заводом - изготовителем;

- при превышении допустимых эксплуатационных параметров;

- при замене узлов, деталей и агрегатов, не предусмотренных нормативно – технической документацией завода-изготовителя;

- не предоставлении пакета необходимых документов.

Работы, не прошедшие гарантийный случай, производятся за счет потребителя после согласования их стоимости и сроков ремонта.

Начало гарантийного срока исчисляется со дня ввода в эксплуатации, но не позднее 12 месяцев с момента получения его потребителем.

В течение гарантийного срока удовлетворение претензий по качеству изготовления культиватора производится в установленном порядке.

Срок службы культиватора – 7 лет.

ООО «Агроцентр»

наименование завода-изготовителя

656067  Алтайский край

г.Барнаул, ул.Попова 200

адрес завода-изготовителя

Гарантийный талон

Культиватор К -      _ТУ 4732-019-50661959-2014 полностью соответствует нормативно-технической документации, государственным стандартам.

Гарантируется исправность изделия в течение 12 месяцев со дня его ввода в эксплуатацию.

М.П. Контролер____________      Личная _____________ Расшифровка

подпись                              подписи

М.П. ___________________         Личная _____________ Расшифровка

Дата получения изделия потребителем   подпись                              подписи

М.П.____________________ Личная _____________ Расшифровка                    Дата ввода изделия в эксплуатацию              подпись                                             подписи

АКТ ПРИЕМА – ПЕРЕДАЧИ

По количеству и качеству

К товарной накладной №_________ от «_______» __________________20_____года.

Мы нижеподписавшиеся, ООО «Агроцентр», именуемое в дальнейшем

«Поставщик», в лице Директора _________________________________,  действующего на

основании Устава, с одной стороны, и ________________________, именуемое в

дальнейшем «Заказчик», в лице __________________________ действующего на

основании __________________________________  , с другой  стороны, составили

настоящий Акт в том, что Поставщик передает, а Покупатель принимает

___________________ и по качеству данный вид продукции соответствует требованиям

технической документации.

Срок поставки Поставщиком соблюден.

С момента подписи настоящего Акта Заказчик не имеет претензий к качеству, комплектности, полноте и своевременности поставки_______________________________

Дата получения продукции Заказчиком   «______» __________________ 20_____ года

Дата ввода изделия в эксплуатацию        «______» __________________ 20_____ года

Ввод в эксплуатацию произвел__________________  __________    ____________________

От Поставщика: ________________/_________________/

Тел./факс _______________________________                                           М.П.

От Заказчика ___________________________________

Тел./факс _______________________________                                           М.П.

От завода-изготовителя: ___________________________

Алтайский край, г.Барнаул, ул.Попова 200                                                   М.П.

ООО «Агроцентр»,

ВНИМАНИЕ! Для постановки на ГАРАНТИЙНЫЙ УЧЕТ необходимо заполнить АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ и отправить заводу – изготовителю в течение 3-х дней с момента ввода в эксплуатацию.

ПАСПОРТ

Культиватор серии К

ПРОИЗВОДСТВО: ООО «Агроцентр»

Алтайский край, г.Барнаул, ул.Попова 200

Модель____________ТУ-4732-019-50661959-2014

Номер __________________________

Год выпуска _____________________

Комплектность соответствует спецификации заказа______________________

Культиватор серии К - полностью соответствует требованиям нормативно–технической документации.

Отдел технического контроля ОТК ________________________________

Отметка продавца:                                                    Владелец:

ООО «Агроцентр» _____________________

Дата продажи:                                                                Дата ввода в эксплуатацию:

«_____»______________ 20___года              «______» ____________20___года

М.П.   подпись_________/_________/      М.П.   подпись _______/_________/

Смена владельца: ________________________________________________

«_____»_______________ 20___ года

Ввод в эксплуатацию произвел: ____________«_____»_________20___год

| ОАО "Авторемзавод Леньковский" | Сертификат качества №2 |
| --- | --- |
| 658650, Россия, Алтайский край, |  |  | 12.02.07г. |
| Благовещенский район, с. Леньки | Дата выдачи |  |
| тел./факс: (38564) 26-4-30, 26-4-47 | сертификата |  |
| Т.Д. | 33.003 |  |  |
| Наименование продукции | Лапа тип3 (АПК-7,2) |
| Материал | Лист Б-10 ГОСТ 19903-74/65Г ГОСТ 1577-87 |
| Ширина лапы,мм | 460+-5 |
| Ширина хвостовика,мм | 51+2 |
| Угол наклона хвостовика,град. |  | 53-1 |  |  |
| Отв.под крепежные болты,мм | Квадрат 13+1 |
| Кол.отв.,шт |  |  | 2 |  |  |
| Расстояние между отв. ,мм |  | 56+-0,8 |  |  |
| Угол наклона лезвия,град. | 10+-1 |
| Толщина лезвия, мм. | 0,5+0,5 |
| Волнистость лезвия по кромке,мм | 2 |
| Термообработка | 42…48HRС |
| Легированный слой | Электрод ВК-8 |
| Глубина легированного слоя, мм | 0,2 |
| Ширина легированного слоя, мм. | 30+/-5 |
| Твердость легированного слоя | 60…70HRC |
| Покрытие | Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая |
| Гарантийная наработка, Га | не менее 30 (южный чернозем с минерализацией |
|  |  |  |  | почвы). Твердость почвы не более 2,5МПа |
| Продукция соответствует техническим требованиям ОСТ 23 2164-87, ТД33.003 |  |
| При переписке по вопросам качества ссылаться на номер сертификата. |  |
|  |  |  | Сертификационная комиссия: |  |  |
| Председатель: | Генеральный директор |  |  |  |
|  |  | ОАО "Авторемзавод Леньковский" | __________ Степаненко В.И. |
| Члены комиссии: | Директор |  |  |  |  |
|  |  | ОАО "Авторемзавод Леньковский" | __________ Антропов П.Г. |
|  |  | Директор ООО НТЦ "Импульс" |  |  |
|  |  | Заслуженный конструктор РФ |  | __________ Максимов А.А. |
|  | М.П. |  |  |  |  |  |